|  | МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «СамГТУ») Научно-аналитический центр промышленной экологии ул. Молодогвардейская, 244, гл. корпус, г. Самара, 443100 Тел.: (846) 337 15 97, факс: (846337 15 97, е-mail: ncpesamgtu@gmail.com ОКПО 02068396, ОГРН 1026301167683, ИНН 6315800040, КПП 631601001 |
| --- | --- |

Заказчик – Государственное унитарное предприятие Самарской области «Экология»

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

в рамках проектной документации:

«Рекультивация полигона ТБО «Преображенка»

32009574668-ОВОС-01

Самара

2021

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Самарский государственный технический университет»

(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

Научно-аналитический центр промышленной экологии

ул. Молодогвардейская, 244, гл. корпус, г. Самара, 443100 Тел.: (846) 337 15 97, факс: (846337 15 97, е-mail: ncpesamgtu@gmail.com

ОКПО 02068396, ОГРН 1026301167683, ИНН 6315800040, КПП 631601001

Заказчик – Государственное унитарное предприятие Самарской области «Экология»

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

в рамках проектной документации:

«Рекультивация полигона ТБО «Преображенка»

32009574668-ОВОС-01

Главный инженер проекта						А.Ю. Петров

Самара

2021

В разработке материалов ОВОС принимали участие специалисты ФГБОУ ВО «СамГТУ»:

| Главный инженер | Петров А.Ю. |
| --- | --- |
| Ведущий специалист проектной группы, д.т.н. | Тупицына О.В. |
| Старший научный сотрудник НЦПЭ СамГТУ, к.т.н. | Пыстин В.Н. |
| Старший научный сотрудник НЦПЭ СамГТУ, к.т.н. | Самарина О.А. |
| Инженер – проектировщик II категории, к.т.н. | Агакишиева Е.Г. |
| Инженер | Шерстобитов Д.Н. |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОЦЕДУРЫ ОВОС	8

1.2 Общие требования в области охраны окружающей среды	8

1.3 Использование и охрана недр	9

1.4 Использование и охрана водной среды и биоресурсов	10

1.5 Охрана атмосферного воздуха	11

1.6 Использование и охрана земельных ресурсов и почв	12

1.7 Требования по обращении с отходами	12

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОВОС	15

2.1 Целесообразность реализации намечаемой деятельности	16

2.2 Общие сведения о районе намечаемой деятельности	16

2.3 Общие сведения о состоянии объекта намечаемой деятельности	17

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА	19

3.1 Природно-климатическая характеристика района	19

3.2 Современное состояние атмосферного воздуха	24

3.3 Физико-геологические процессы и явления	24

3.4 Гидрологические условия	25

3.5 Гелогическое строение	25

3.6 Инженерно-геологические условия	26

3.7 Гидрогеологические условия и защищенность подземных вод	27

3.8 Защищенность подземных вод от загрязнения «сверху»	29

3.9 Характеристика почвенного покрова	30

3.10 Современные уровни физических воздействий (шум, ЭМИ)	31

3.11 Особо охраняемые природные территории и другие зоны ограничения хозяйственной деятельности	31

3.12 Социально-экономические условия (хозяйственное использование территории и социальная сфера)	33

4 АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	35

4.1 Отказ от намечаемой деятельности - "нулевой" вариант	37

4.2 Альтернативные варианты реализации намечаемой деятельности и выбор оптимального	37

5 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ	39

6 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	41

6.1 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта	41

6.2 Характеристика объекта как источника воздействия на атмосферу на период производства рекультивационных работ	41

6.2.1 Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ	52

6.2.2 Характеристика объекта как источника воздействия на атмосферу на период эксплуатации	57

6.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	62

6.4 Определение влияния шума от объекта намечаемой деятельности на окружающую среду	63

6.5 Предварительная оценка воздействия на поверхностные и подземные воды. Водопотребление и водоотведение при рекультивации полигона	68

6.6 Предварительная оценка воздействия на земельные ресурсы	69

6.7 Предварительная оценка воздействия на растительный и животный мир. Растительность	69

6.8 Предварительная оценка воздействия на окружающую среду при обращении отходов	69

6.9 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов	70

7.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	71

7.1 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова	71

7.2 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов	71

7.3 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в красную книгу российской федерации и красные книги субъектов российской федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов)	73

7.4 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона	74

7.5 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции (при необходимости)	74

8.	ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА	77

8.1 Мониторинг атмосферного воздуха	77

8.2 Мониторинг почвенного покрова	78

8.3 Мониторинг поверхностных вод	79

8.4 Мониторинг подземных вод	80

9.	РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	82

Общие сведения о намечаемой деятельности	82

Характеристика альтернативных вариантов	85

Источники поступления загрязняющих веществ при реализации намечаемой деятельности	85

Оценка негативного воздействия на окружающую среду	86

Мероприятия по охране окружающей среды	86

Предложения по программе экологического мониторинга	86

10.	АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ	88

11.	ВЫЯВЛЕНИЕ И РАНЖИРОВАНИЕ ЗНАЧИМЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ВОЗДЕЙСТВИЙ	89

11.1 Значимые экологические аспекты деятельности	89

11.2 Значимые управляемые социальные аспекты деятельности	89

12.	УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОВОС	90

12.1 Организация общественных обсуждений	90

12.2 Основные результаты общественных обсуждений	91

ВЫВОДЫ	92

Приложения	93

Приложение 1. Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ	94

Приложение 2. Техническое задание на выполнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)	106

Приложение 3 . Письмо администрации муниципального района Волжский Самарской области № 24-12-749 от 08.04.2021 г.	111

Приложение 4. Письмо от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области № 43/2692 от 07.07.2020 г.	113

Приложение 5. Письмо от Департамента ветеринарии Самарской области от 15.03.2021 №ДВ-02/1026	115

Приложение 6. Письмо от Департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу (ПРИВОЛЖСКНЕДРА) от 01.03.2021 №СМ-ПФО-13-00-36/465	116

Приложение 7. Извещение в газете «Волжская новь» от 13.03.2021 г.	120

Приложение 8. Извещение в газете «Волжская коммуна» от 12.03.2021 г.	121

Приложение 9. Извещение в газете «Транспорт России» от 21.03.2021 г.	122

Приложение 10. Извещение в газете «Волжская новь» от 23.04.2021 г.	123

Приложение 11. Извещение в газете «Волжская коммуна» от 23.04.2021 г.	124

Приложение 12. Извещение в газете «Транспорт России» от 25.04.2021 г.	125

# ВВЕДЕНИЕ

Материалы "Оценка воздействия на окружающую среду" (далее ОВОС) подготовлены в рамках Договора № 32009574668 от 18.11.2020 г. «Рекультивация полигона ТБО «Преображенка» (далее - Договора), заключенного между Государственным унитарным предприятием Самарской области «Экология» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Самарский государственный технический университет» (далее ФГБОУ ВО «СамГТУ») в соответствии с техническим заданием на выполнение работ (приложение 1), а также в соответствии с техническим заданием на выполнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) (приложение 2).

Кроме того, в соответствии с техническим заданием к Контракту, основанием на разработку проектной документации включая материалы ОВОС является:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.

Процедура ОВОС реализуется с учетом требований статьи 3 и пункта 1 статьи 14 Федерального закона "Об экологической экспертизе" №174-ФЗ для предупреждения возможности деградации окружающей среды под влиянием намечаемой хозяйственной деятельности, обеспечения экологической безопасности при ведении работ по ликвидации объекта размещения отходов.

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее - оценка воздействия на окружающую среду) - процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.

Цели проведения ОВОС:

- определение возможных воздействий на окружающую среду, обусловленных намечаемой деятельностью;

- оценка экологических последствий реализации намечаемой деятельности;

- предоставление общественности информации по намечаемой деятельности для своевременного выявления значимых для общества экологических аспектов и учета общественного мнения при принятии управленческих решений;

- разработка рекомендаций по природоохранным мероприятиям в составе основных технических решений, обеспечивающих уменьшение и предотвращение негативных воздействий намечаемой хозяйственной деятельности.

Результатами оценки воздействия на окружающую среду являются:

- информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними социально - экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации воздействий;

- выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком решений, касающихся намечаемой деятельности;

- решения заказчика по определению альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности (в том числе о месте размещения объекта, о выборе технологий) или отказа от нее с учетом результатов проведенной оценки воздействия на окружающую среду.

Результаты оценки воздействия на окружающую среду документируются в материалах по оценке воздействия, которые являются частью проектной документации по намечаемой деятельности, представляемой на экологическую экспертизу, а также используемой в процессе принятия иных управленческих решений, относящихся к данной деятельности.

Процедура ОВОС, включающая публичные слушания, реализует права граждан на получение информации, связанной с намечаемой деятельностью, с соблюдением экологических прав их и возможностью задать по полученной информации вопросы. Организация и проведение публичных слушаний предусматривается в нижеприведённых законодательных актах.

# НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОЦЕДУРЫ ОВОС

Обоснование оценки современного и прогнозируемого экологического состояния должно осуществляться в соответствии с требованиями основных федеральных законов:

- Закон РФ от 30.04.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Закон РФ от 10.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ

- Закон РФ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ  «Об охране атмосферного воздуха»;

- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Закон РФ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";

- Закон РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Нормативно-правовые требования Самарской области:

- Закон Самарской области от 06.04.2009 г. № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании Самарской области».

## Общие требования в области охраны окружающей среды

В структуре национального законодательства Конституция Российской Федерации и принимаемые в соответствии с ней Федеральные законы имеют наивысшую юридическую силу и регулируют отношения в области рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности при ведении хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации. Подзаконные акты − федеральные и субъектов Российской Федерации − разрабатываются в развитие законов и устанавливают конкретные нормы, правила и требования к процессу природопользования. В свою очередь, субъекты Российской Федерации могут в пределах своей компетенции принимать свои законы и подзаконные акты, не противоречащие федеральным.

Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого гражданина Российской Федерации на благоприятную окружающую среду, на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в результате экологического правонарушения, и обязывает сохранять природу и окружающую среду.

Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» является основополагающим в сфере природоохранного законодательства, развивает конституционные положения в этой области и определяет принципы и подходы к охране окружающей среды при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности.

Основой законодательной базы на территории Самарской области в сфере охраны окружающей среды является Закон Самарской области № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в сфере взаимодействия населения Самарской области и природы, направленные на создание благоприятной окружающей среды, обеспечение рационального природопользования и сохранение естественных экологических систем, предупреждение и предотвращение экологически вредного воздействия природопользования в целях социально-экологической реабилитации территории Самарской области.

Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» закрепляет принцип обязательности проведения государственной экологической экспертизы до принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы.

Основной задачей экологической экспертизы является установление соответствия намечаемой хозяйственной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду.

Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, который совместно с территориальными органами имеет исключительное право на проведение государственной экологической экспертизы.

Закон предусматривает участие общественности в форме общественной экологической экспертизы, которая организуется и проводится по инициативе граждан и общественных организаций, а также по инициативе органов местного самоуправления.

Обязательным условием представления материалов проектной документации на ГЭЭ является проведение общественных обсуждений в соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изменениями от 03.08.2018 г.) содержит правовые нормы в области защиты населения, всего земного, водного, воздушного пространства в пределах Российской Федерации и его части, объектов производственного и социального назначения, окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Закон направлен на предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вводит разграничения полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, утверждает единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

## Использование и охрана недр

Федеральный закон от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» регулирует отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр на территории Российской Федерации.

Использование недр для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, включает:

- геологические изучения, включающие поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 06.06.2003 г. №71 «Об утверждении «Правил охраны недр» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2003 г. №4718) определяет обязательные требования к организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим составление и реализацию проектов по добыче и переработке полезных ископаемых, использующих недра в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также производящих геологические работы на территории Российской Федерации.

Постановление определяет требования к проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов пользования недрами, планированию и проектированию развития горных работ, разработке месторождений нефти и газа, охране окружающей среды при пользовании недрами.

Согласно Постановлению, основными требованиями, предъявляемыми к охране окружающей среды при пользовании недрами, являются:

- обеспечение безопасности для жизни и здоровья населения, охрана зданий и сооружений, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, животного мира у других объектов окружающей среды;

- систематический контроль состояния окружающей среды и выполнения природоохранных мероприятий, в случае выявления необходимости применения более эффективных мероприятий по охране окружающей среды, в проектную документацию вносятся необходимые изменения;

- проведение мероприятий, предотвращающих или препятствующих развитию водной и ветровой эрозии почв, засолению, заболачиванию или другим формам утраты плодородия земель;

- охрана вод от загрязнения и истощения, предупреждение и устранение вредного воздействия горных работ и дренажных вод на окружающую среду.

## Использование и охрана водной среды и биоресурсов

Отношения, возникающие в результате использования объектов и их охраны, регулируются рядом законодательных актов Российской Федерации, среди которых: Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ является основным документом, регулирующим отношения в области водного законодательства субъектов Российской Федерации.

Водный кодекс распространяется на поверхностные водные объекты, внутренние морские воды, территориальное море и подземные водные объекты.

Охрана водных биоресурсов регулируется применительно к выполнению настоящей Программы следующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации: Федеральный закон от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» выступает в качестве основного правового акта, регулирующего отношения, возникающие в области сохранения водных биоресурсов, и устанавливает требование о сохранении водных ресурсов и среды их обитания при осуществлении хозяйственной деятельности.

При реализации намечаемой хозяйственной деятельности должны соблюдаться следующие требования:

− забор воды из поверхностных источников на нужды объектов должен быть обоснован расчетом водохозяйственного баланса водного объекта и учитывать конкретную водохозяйственную обстановку;

− предусматривать создание замкнутых систем технического водоснабжения;

− сточные воды должны быть очищены до требований водоема (в зависимости от характера водопользования: хозяйственно-питьевого, рыбохозяйственного или культурно-бытового назначения).

− для хранения отходов должны быть предусмотрены специально отведенные места, исключающие попадание загрязнений в ливневые сточные воды.

## Охрана атмосферного воздуха

Основными нормативно-правовыми актами РФ, регулирующими вопросы охраны атмосферного воздуха, являются: Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» устанавливает правовые основы регулирования отношений в области охраны атмосферного воздуха.

В целях определения критериев безопасности и (или) безвредности воздействия химических, физических и биологических факторов на людей, растения и животных, особо охраняемые природные территории и объекты, а также в целях оценки состояния атмосферного воздуха устанавливаются гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха и предельно допустимые уровни физических воздействий на него.

Использование на территории Российской Федерации технических, технологических установок, двигателей, транспортных и иных передвижных средств и установок допускаются только при наличии сертификатов, устанавливающих соответствие содержания вредных (загрязняющих) веществ в выбросах технических, технологических установок, двигателей, транспортных и иных передвижных средств и установок техническим нормативам выбросов.

Проекты реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, должны предусматривать меры по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их обезвреживанию в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и другими федеральными органами исполнительной власти.

Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) для каждого загрязняющего вещества, поступающего в атмосферу от объекта, устанавливаются на основе действующих гигиенических нормативов, уровней текущего загрязнения атмосферного воздуха, а также новейших достижений по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух устанавливаются согласно законодательству Российской Федерации.

Статья 16 Федерального закона №7 «Об охране окружающей среды» (ред. от 27.12.2018 г.) и Постановления Правительства №758 от 29.06.2018 (ред. от 16.02.2019) "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" устанавливают порядок и нормативы платы за вредное воздействие на окружающую среду.

В целях охраны атмосферного воздуха при реализации намечаемой хозяйственной деятельности должны быть соблюдены следующие требования:

− в атмосферном воздухе населенных пунктов должны быть обеспечены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ с учетом фонового уровня загрязнения атмосферы;

− для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в случае необходимости должно быть предусмотрено пыле-, газоочистное оборудование и средства контроля за выбросами загрязняющих веществ;

− площадки объектов должны быть отделены от селитебной территории санитарно-защитной зоной (СЗЗ). СЗЗ должна быть благоустроена и максимально озеленена.

## Использование и охрана земельных ресурсов и почв

Земельное законодательство регулирует отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации, состав и особенности использования земель различных категорий в Российской Федерации, полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области земельных отношений, содержит общие положения о плате за землю и оценке земель, проведении мониторинга земель, землеустройстве и государственном земельном кадастре, устанавливает ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель.

Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 №800 "О проведении рекультивации и консервации земель" устанавливает, что рекультивация земель, нарушенных юридическими лицами и гражданами при проведении всех видов строительных, геологоразведочных, мелиоративных, проектно-изыскательских и иных работ, связанных с нарушением поверхности почвы, а также при  складировании, захоронении промышленных, бытовых и других отходов, загрязнении участков поверхности земли, если по условиям восстановления этих земель требуется снятие плодородного слоя почвы, осуществляется за счет собственных средств юридических лиц и граждан в соответствии с утвержденными проектами рекультивации земель.

Порядок осуществления государственного мониторинга земель в Российской Федерации, своевременное выявление изменений состояния земель, оценка изменений, прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов, осуществление государственного земельного контроля за использованием и охраной земель осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ определяет принципы и отношения, регулируемые законодательством градостроительной деятельности, виды и состав территориальных зон.

Проектные решения должны включать в себя следующее:

− учет физико-химических свойств почв;

− осуществлять мероприятия по охране земель и обеспечивать проведение лабораторных исследований качества почвы объектов повышенного риска.

## Требования по обращении с отходами

Обращение с отходами регулируются следующими законодательными и подзаконными актами, принятыми в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» определяет основы регулирования правоотношений в области обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду, устанавливает требования при обращении с отходами.

Согласно Федеральному закону №89-ФЗ «Об охране окружающей среды», при реализации хозяйственной деятельности, сопровождающейся образованием отходов, юридические лица обязаны:

- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека;

- иметь техническую и технологическую документацию об использовании, обезвреживании образующихся отходов.

В настоящее время регулирование сферы обращения с отходами и вторичными ресурсами на территории Самарской области осуществляется с учетом действующего федерального законодательства.

Статья 2 Федерального закона от 12.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» устанавливает требования для осуществления санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включающие: контроль выполнения мероприятий и обязательным соблюдением санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности, государственную регистрацию отходов производства и потребления.

Отходы производства и потребления подлежат временному накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению. Условия и способы обращения с отходами должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Статья 51 Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещает сброс производственных и бытовых отходов в водоемы общего пользования и подземные водоносные горизонты.

Статья 12 Федерального закона №89-ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливает требования к объектам размещения отходов. В соответствии с пп. 3-4 настоящей статьи собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды как во время, так и после их эксплуатации, а также проводить работы по восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 11 «Федерального закона об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны:

- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека;

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования;

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений;

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов;

- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами;

- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации;

- в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно информировать об этом федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОВОС

Объект проведения оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду - «Рекультивация полигона ТБО «Преображенка».

Намечаемая хозяйственная деятельность – рекультивация полигона ТБО «Преображенка».

Функционально полигон предназначен для приема и захоронения твердых бытовых и малотоксичных промышленных отходов.

Год ввода в эксплуатацию - 1996.

Мощность полигона по приему ТКО составляет:

- проектная мощность полигона составляет 1,5 млн. куб. м в год (338 тыс. т/год) по ТКО и 0,026 млн. куб. м в год (44 тыс. т/год) по малотоксичным промышленным отходам 4, 5 класса опасности.

- среднегодовая фактическая мощность полигона за 2014-2019 г.г. составила 1,635 млн. куб. м в год (408 759,246 т/год).

Вместимость полигона (расчетная) - 35,667 млн. м куб. (10,7 млн. т) по ТКО и 1,048 млн. куб. м (1,782 млн. т) по малотоксичным промышленным отходам 4, 5 класса опасности.

Ориентировочная толщина массива размещенных отходов - 50 м.

По состоянию на январь 2021 г. на полигоне размещено 9 912 483,967 т.

Расчетный срок вывода полигона из эксплуатации: 2022 год.

Адрес объекта намечаемой хозяйственной деятельности (полигон ТБО «Преображенка»): Самарская область, Волжский район, с.п. Воскресенка.

Местонахождение объекта намечаемой деятельности: Волжский район Самарской области, на расстоянии 1,3 км к северо-востоку от поселка Зелененький.

Расстояния от объекта проектирования до жилой зоны, садово-дачных участков, зон рекреации, лечебных учреждений, саноториев, домов отдыха отражены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| Объект | Полигон ТБО «Преображенка» |
| --- | --- |
| Жилая зона | 1300 м (п. Зелененький) |
| Садово-дачные участки | СНТ «Газовик» (п. Березки) 750 м |
| Зоны рекреации и массового отдыха населения | 2500 м (пруд Зелененький) |
| Лечебные учреждения | 6800 м (Участковая больница с. Воскресенка) |
| Санатории («Солнечный») | 11 км |

Разработчик материалов ОВОС: ФГБОУ ВО «СамГТУ».

Юридический адрес: 443100, Российская Федерация, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный корпус.

Почтовый адрес: 443100, Российская Федерация, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный корпус.

Контактное лицо – ведущий специалист проектной группы, д.т.н. Тупицына Ольга Владимировна.

Адрес эл. почты: olgatupicyna@yandex.ru.

Телефон: 8(846) 377-30-40.

## Целесообразность реализации намечаемой деятельности

С 1983 г. на месте полигона ТБО «Преображенка» было организовано несанкционированное размещение отходов в овраге Преображенский.

Исполнение проектных решений по строительству высоконагружаемого полигона началось в ноябре 1994 года, начало эксплуатации полигона ГУП Самарской области «Экология» - 01.10.1996 года.

В настоящее полигон ТБО «Преображенка» зарегистрирован в ГРОРО с рег. № 63-00015-З-00479-010814.

Цель – рекультивация полигона ТБО «Преображенка» и снижение уровня техногенной нагрузки, оказываемой на водные ресурсы, почву и атмосферный воздух.

## Общие сведения о районе намечаемой деятельности

Объект намечаемой деятельности – полигон ТБО «Преображенка».

Объект рекультивации (действующий полигон по захоронения твердых коммунальных отходов полигон ТБО «Преображенка») расположен на расстоянии 0,75 км к северо-востоку от ближайшей жилой застройки в СДТ Газовик (рис. 1), по периметру расположены земли сельскохозяйственного назначения и земли лесного фонда. Западнее участка складирования отходов располагаются пруды накопления стока и фильтрата с действующего полигона. На удалении 1,25 км южнее участка изысканий проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения 36А-144 «Обводная Самары от М5 до 36Р-069».

Объект рекультивации расположен в границах земельных участков:

- КН 63:17:0514006:2, площадью 28,7052 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

- КН 63:17:0514006:199, площадью 1,4399 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

- КН 63:17:0514006:203, площадью 5,0716 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

- КН 63:17:0514006:202, площадью 2,8558 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

- КН 63:17:0514006:189, площадью 17,4313 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

На участке планируется устройство активной системы сбора биогаза, локальных очистных сооружений, рекультивационного экрана на поверхности массива размещенных отходов.

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в верховье оврага Преображенский. Овраг Преображенский является наиболее крупным отвершком оврага Теплый. Район работ находится в пределах водораздела рек Самара-Подстепновка (в нижнем течении – р.Свинуха), расчлененного овражно-балочной сетью оврага Теплый, раскрывающегося слева в р.Свинуху, являющуюся притоком первого порядка р.Волги (Саратовское водохранилище). Территория района составляет 2481 квадратных километров. Средняя плотность населения составляет 37,64 человек на квадратный километр. Район граничит с Ставропольским, Красноярским, Кинельским, Нефтегорским, Красноармейским, Безенчукским районами Самарской области.

|  | - граница обследуемого участка |
| --- | --- |

Рис. 1. Ситуационный план

## Общие сведения о состоянии объекта намечаемой деятельности

В ходе выполнения комплексных инженерных изысканий были выполнены:

- детальная топо-геодезическая съемка поверхности участка расположения объекта рекультивации, с определением площади ликвидационных работ, техногенного рельефа и абсолютных отметки поверхности, определены;

- инженерно-геологическая исследования территории, с идентификацией геологического профиля и степени загрязненности геосреды;

- гидрогеологические наблюдения, с определением уровня вскрытия и установления уровня подземных вод, направления их движения, зон питания и разгрузки;

- инженерно-экологические исследования, для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.

По результатам выполненных работ по обследованию объекта намечаемой деятельности определены:

- по состоянию на апрель 2021 г. выявлено, что территория полигона ТБО «Преображенка» имеет неоднородный рельеф. Абсолютные отметки поверхности варьируются в диапазоне абс. отм. 85,36 – 139,93 м, общий уклон рельефа территории наблюдается с востока на запад. Тело массива захороненных отходов возвышается над прилегающей терриорией ориентировочно на 20-40 метров.

По периметру полигона проходит бетонированная нагорная канава для отвода фильтрата и сточных вод, абсолютные отметки которой лежат в диапазоне абс. отм. 98,17 - 108,62 м.

- массив размещенных отходов представлен спланированными навалами твердых коммунальных и строительных отходов, с включениями грунта для пересыпки. Общая площадь территории, отведенной под размещение отходов составляет 28,7 га, периметр 2000 м. Средняя мощность массива отходов составляет 50 м.

Основными геологическими элементами, слагающими геосреду полигона ТБО «Преображенка» являются:

- Насыпной слой;

- Суглинок от темно-коричневый до черного цвета, тугопластичной консистенции, имеет локальное развитие как в плане так и по глубине;

- Глина от желтовато-коричневой до зеленовато-коричневого цвета, преимущественно полутвердой консистенции, с тонкими прослоями песка мелкого ожелезненного, алевритов.

# ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

## Природно-климатическая характеристика района

Климатическая характеристика территории изысканий представлена по МС Безенчук по данным Научно-прикладного справочника «Климат России», находящемся в свободном доступе на сайте http://meteo.ru/pogoda-i-klimat/197-nauchno-prikladnoj-spravochnik-. Период наблюдений составляет с 1960 по 2017 гг. Дополнительно использован Научно-прикладной справочник по климату СССР, серия 3, выпуск 12.

Территория района работ находится расположена в климатическом районе I В (согласно СП 131.13330.2018. Строительная климатология [2]).

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха по территории составляет 4,7 (С. Самым холодным месяцем года является февраль при среднемесячной температуре минус 12,4 (С, самым теплым – июль, 21,2 (С (таблица 3.3.1). Абсолютный максимум температуры воздуха зафиксирован в 2010 г. на отметке плюс 41 (С, абсолютный минимум в 1942 г. – минус 47 (С. Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) составляет 27,60С. Средняя температура наиболее холодной части отопительного периода – минус 170С.

Таблица 3.1.1 - Температура воздуха (Климат России), (С

| Температура воздуха |
| --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Средняя месячная температура воздуха |
| -12,3 | -12,4 | -5.8 | 6,1 | 14,7 | 19,2 | 21,2 | 19,3 | 13,1 | 5,0 | -2,6 | -9,2 | 4,7 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха |
| 5,1 | 6,5 | 19,6 | 32,4 | 35,8 | 40,0 | 41,0 | 42,5 | 35,2 | 27,7 | 16,7 | 7,5 | 41 |
| 2007 | 1990 | 2008 | 1950 | 2007 | 1998 | 2010 | 2010 | 2003 | 1936 | 1926 | 1979 | 2010 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха |
| -47,3 | -41,4 | -34,0 | -25,8 | -7,4 | -1,7 | 3,0 | 0,4 | -8,9 | -20,3 | -30,6 | -40,2 | -47,3 |
| 1942 | 1929 | 1963 | 1904 | 1950 | 1916 | 1914 | 1942 | 1909 | 1941 | 1907 | 1978 | 1942 |
| Средний из абсолютный максимумом температуры воздуха |
| 0,8 | 0,6 | 6,1 | 23,2 | 30,0 | 33,6 | 34,8 | 34,4 | 29,1 | 19,0 | 8,8 | 2,1 | 36,3 |
| Средний из абсолютный минимумом температуры воздуха |
| -30,8 | -30,8 | -23,7 | -8,4 | -07 | 4,4 | 8,1 | 5,3 | -0,9 | -8,0 | -17,3 | -27,1 | -34,0 |

В связи с отсутствием данных на МС Безенчук по обеспеченности температур за теплый и холодный периоды, сведения представлены по МС Самара (таблица 3.1.2).

Таблица 3.1.2 – Температура воздуха различной обеспеченностью за теплый и холодный периоды, (С

| Характеристика | Обеспеченность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Холодный период |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, (С | 0,98 | -37 |
|  | 0,92 | -32 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, (С | 0,98 | -32 |
|  | 0,92 | -30 |
| Теплый период |
| Температура воздуха | 0,95 | 25 |
|  | 098 | 29 |

Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, упругостью водяного пара и степенью насыщения воздуха водяным паром (относительная влажность). Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83 %, наиболее теплого месяца – 65 %. Минимальные значения упругости (парциального давления) водяного пара наблюдаются в январе (2,1 гПа), максимальные – в июле (14,7 гПа) (таблица 3.1.3). По схематической карте зон влажности район работ относится к 3 сухой зоне (СП 50.13330.2012).

Таблица 3.1.3 - Среднее месячное парциальное давление водяного пара (НСК), гПа

| Месяц |
| --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 2,1 | 2,3 | 3,6 | 6,5 | 8,8 | 12,4 | 14,7 | 13,1 | 9,4 | 6,4 | 4,6 | 3,0 |

Осадки. По количеству атмосферных осадков почти вся Самарская область относится к зоне недостаточного увлажнения. Среднегодовая сумма всех атмосферных осадков в районе работ составляет 439 мм (таблица 3.1.4). В теплое время года (с апреля по октябрь) выпадает 285 мм, в зимнее время (ноябрь-март) – 154 мм. В течение года жидкие осадки составляют в среднем 63%, твердые - 21%, смешанные - 16% (таблица 3.1.5). Максимальное суточное количество осадков составляет 60 мм. В среднем в год наблюдается 80 дней с осадками ≥1 мм.

Таблица 3.1.4 - Среднемесячное и годовое количество осадков (Климат России), в мм

| Месяц |
| --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| 32 | 25 | 27 | 30 | 35 | 46 | 49 | 42 | 41 | 42 | 37 | 33 | 439 |

Таблица 3.1.5 – Количество твердых, смешанных и жидких осадков в проценте от общего количества (НСК), мм

| Осадки | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VI | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Жидкие | - | 1 | 3 | 16 | 35 | 43 | 48 | 43 | 39 | 27 | 10 | 2 | 267 |
| Твердые | 23 | 14 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 18 | 91 |
| Смешанные | 6 | 8 | 9 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | 12 | 13 | 10 | 70 |

Снеговой покров. Снег появляется чаще всего в третьей декаде октября, но обычно долго не держится и тает. Устойчивый снеговой покров образуется обычно к концу ноября. Максимальной мощности снеговой покров достигает к концу февраля – началу марта. В конце марта начинается таяние, уплотнение снега и, как следствие, уменьшение высоты. Средняя декадная высота снежного покрова составляет 46 см, максимальная 65 см, минимальная 23 см (таблицы 3.1.6-3.1.8). Окончательно снежный покров разрушается в начале апреля (средняя дата 10 апреля). По данным наблюдений средняя плотность снега составляет 252 кг/м3. По карте районирования территории по расчетному значению веса снегового покрова участок работ находится  в четвертом районе (СП 20.13330.2016, карта 1 [8]) со значениями 2,0 кПа (СП.13330.2016, п.10.2).

Таблица 3.1.6 - Средняя декадная высота снежного покрова (Климат России), см

| Месяц | X | XI | XII | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декада | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Высота | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 17 | 21 | 27 | 32 | 36 | 39 | 41 | 41 | 38 | 28 | 11 | 1 | - |

Таблица 3.1.7 – Максимальная из наибольших высота снежного покрова (НСК), см

| Месяц | X | XI | XII | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декада | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Высота | 1 | 5 | 11 | 6 | 11 | 13 | 26 | 37 | 33 | 34 | 44 | 55 | 60 | 60 | 64 | 65 | 67 | 62 | 42 | 23 | 2 |

Таблица 3.1.8 – Минимальная высота из наибольших высота снежного покрова (НСК), см

| Месяц | X | XI | XII | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декада | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Высота | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 3.1.9 – Плотность снежного покрова (НСК), кг/м3

| Месяц | XII | I | II | III | Средняя при наибольшей декадной высоте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декада | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |
| Высота | 197 | 204 | 217 | 227 | 223 | 232 | 245 | 270 | 272 | 287 | 300 | 331 | 252 |

Ветер на территории преобладает юго-западной четверти. Штиль наблюдается в 7% случаев. Повторяемость направлений ветра представлена на рисунке 3.1.1, годовой ход средней скорости ветра по направлениям – в таблице 3.1.10.

Рисунок 3.3.1 - Годовая повторяемость направлений ветра, %

Примечание – Одно деление шкалы соответствует 5 % повторяемости

Таблица 3.1.10 – Повторяемость направлений ветра и штилей (НСК), %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 13 | 9 | 13 | 17 | 16 | 12 |

Средняя скорость ветра в районе проектирования составляет 3,3 м/с (таблица 3.1.11). Скорость ветра вероятностью превышения 5% составляет 6 м/с. Максимальная скорость ветра за период наблюдений равна 34 м/с, порыв – 25 м/с (таблица 3.1.12). Ветра со скоростью 15 м/с и более регистрируются в среднем почти 15 дней в году с их максимальным количеством (2,1) в мае (таблица 3.1.13). По карте районирования территории по давлению ветра участок работ относится к третьей зоне (СП 20.13330.2016, карта 2) со значением 0,38 кПа.

Таблица 3.1.11 – Средняя месячная и годовая скорость ветра (Климат России), м/с

| Месяц | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 3,3 |

Таблица 3.1.12 – Максимальная наблюденная скорость ветра, м/с

| Характеристика ветра | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Скорость | 34 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 25 | 17 | 18 | 22 | 20 | 20 | 34 |
| Порыв | - | 25 | 25 | 21 | 22 | 20 | - | 20 | 20 | 26 | 21 | 24 | - |

Таблица 3.1.13 – Среднее число дней с сильным ветром

| Скорость ветра | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| НСК |
| ≥8 | 10,0 | 8,8 | 10,4 | 9,8 | 10,8 | 6,5 | 5,6 | 5,1 | 7,0 | 8,8 | 8,4 | 9,5 | 101 |
| Климат России |
| ≥15 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 14,8 |

Среди атмосферных явлений метели возможны с октября по апрель (за год в среднем 8,8 дней), с наибольшей повторяемостью (2,59 дней) в январе (таблица 3.1.14). Грозы регистрируются обычно с апреля по октябрь с наибольшей частотой в июле (таблица 3.1.15). В течение всего года наблюдаются туманы (обычно 15 дней за год) с наибольшей частотой в холодный период (таблица 3.1.16). Пыльные бури фиксируются в среднем 5 дней в году (таблица 3.1.17). Гололедно-изморозиевые явления представлены в таблице 3.1.18. По карте районирования территории по толщине стенки гололеда участок работ относится ко второй зоне (СП 20.13330.2016, карта 3) со значением 5 мм.

Таблица 3.1.14 – Число дней с метелями (Климат России)

| Месяц |
| --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| 2,59 | 2,09 | 1,24 | 0,13 | - | - | - | - | - | 0,17 | 0,69 | 1,91 | 8,8 |

Таблица 3.1.15 – Число дней с грозой (Климат России)

| Месяц |
| --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| - | - | - | 0,30 | 1,63 | 4,43 | 5,09 | 2,22 | 0,63 | - | - | - | 14,3 |

Таблица 3.1.16 – Число дней с туманами

| Месяц |
| --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 |

Таблица 3.1.17 – Число дней с пыльными бурями (НСК)

| Месяц |
| --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| 0,09 | - | - | 0,09 | 0,7 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 0,02 | - | 0,4 | 5,0 |

Таблица 3.1.18 – Число дней с обледенением (Климат России)

| Явление | Месяц |
| --- | --- |
|  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | Год |
| Среднее |
| Гололед | - | 0,04 | 1,20 | 1,93 | 1,26 | 1,0 | 0,83 | 0,09 | 6,33 |
| Изморозь | - | 0,30 | 2,40 | 5,0 | 4,57 | 4,65 | 4,96 | 0,39 | 22,22 |
| Обледенение всех видов | 0,13 | 2,28 | 6,82 | 9,13 | 7,93 | 7,37 | 9,50 | 2,43 | 45,72 |
| Наибольшее |
| Гололед | - | 2 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 1 | 23 |
| Изморозь | - | 4 | 9 | 15 | 16 | 16 | 18 | 6 | 45 |
| Обледенение всех видов | 2 | 9 | 17 | 16 | 17 | 16 | 23 | 9 | 69 |

Нормативная глубина промерзания (СП 22.13330.2016) для суглинистых грунтов и глин данной территории составляет 150 см; супесей, песков мелких и пылеватых – 183 см; песков средних, крупных и гравелистых – 196 см; крупнообломочных грунтов – 222 см.

По типу внутригодового хода испарения территория относится к VI району согласно рисунку п. 2.2 «Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов», утвержденной. Испарение с поверхности водоемов площадью до 5 км по месяцам (в % от суммы за безледоставный период) приведено в таблице 3.1.19.

Таблица 3.1.19 – Испарение с поверхности водоемов площадью до 5 км по месяцам (в % от суммы за безледоставный период)

| Месяц |
| --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| - | - | 3 | 6 | 13 | 17 | 20 | 19 | 13 | 7 | 2 | - |

## Современное состояние атмосферного воздуха

Концентрации загрязняющих веществ не превышают максимально разовые ПДК, установленные ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».

## Физико-геологические процессы и явления

В границах м.р. Волжский получили развитие следующие типы  опасных геологических процессов (ОГП): суффози, переработка берегов Саратовского водохранилища (абразия), овражная эрозия, плоскостной смыв почв, подтопление грунтовыми водами, затопление и подтопление паводковыми водами.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. Делювий чаще всего представлен суглинками и супесями. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Установлено, что интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Последний фактор, более чем любой другой, из выше перечисленных, влияет на интенсивность делювиального смыва. Так, в лесных массивах и на открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах.

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3°). В этом случае определяющим фактором является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Условиями, благоприятствующими  образованию и разрастанию оврагов, являются: наличие легкоразмываемых грунтов; ливни, бурное весеннее снеготаяние, значительные перепады температур, приводящие к образованию трещин в грунтах и выветриванию.

Овражная эрозия особенно выражена в юго-восточной и южной части исследуемой территории  (пограничье с Красноармейским районом).

Плоскостной смыв. На интенсивность процессов плоскостного смыва наиболее сильное влияние оказывают условия рельефа: крутизна склонов, их протяженность, форма, экспозиция, глубина базиса эрозии. Определяющее воздействие на развитие процессов оказывает характер почв территории. Большое значение имеют геологическое строение, водный баланс в слагающих породах, показатели их размываемости, техногенные факторы. Плоскостной смыв наносит ущерб плодородию почв.

Процессы подтопления грунтовыми водами, заболачивания связаны как с естественными факторами, так и с хозяйственной деятельностью человека.

## Гидрологические условия

Гидрографическая сеть района изысканий представлена р. Волга (Саратовское водохранилище) и ее левобережными ее притоками первого порядка – р.Свинуха (в верхнем течении – р.Подстепновка) и р.Чапаевка.

Река Волга берет начало на Валдайской возвышенности на высоте 229 м у с. Волго-Верховье Осташковского района Тверской области. Протекает по территории 15 субъектов РФ: в верхнем и среднем течениях (половина всей длины) – преимущественно на восток, в нижнем (после г. Казань, 1870 км от истока) – в основном в южном направлении.

Саратовское водохранилище является седьмым в Волжско-Камском каскаде водохранилищ из непосредственно расположенных на р. Волга

Река Свинуха – в верхнем течении р.Подстепновка – является притоком первого порядка р.Волги (Саратовское водохранилище), впадает в протоку Татьянку, протекающую по левобережной волжской пойме.

Река Подстепновка берет начало недалеко от села Лопатино, в нижнем течении приобретает имя Свинуха и впадает в протоку Татьянка. Длина реки 18 км, общая площадь водосбора 230 км2 Водосбор имеет асимметричную форму, наиболее развита его левобережная часть. На водосборе имеются пруды.

Русло реки извилистое, шириной в межень 10-15 м, глубиной 0,1-0,3 м, местами заросшее камышом. В период межени р. Подстепновка превращается в каскад запруд, которые используются для полива садов и огородов. В засушливые годы река в верхнем и среднем течении может пересыхать.

Верхние звенья гидрографической сети представлены оврагом Преображенским, являющимся правым отвершком оврага Теплый,  раскрывающегося слева в р.Свинуху, являющуюся притоком первого порядка р.Волги (Саратовское водохранилище). Временные водотоки в овражно-балочной сети района изысканий зарегулированы сетью плотин с целью создания прудов для хозяйственных нужд.

## Гелогическое строение

Территория м.р. Волжский приурочена, в основном, к геоморфологической провинции Высокого Заволжья, переходящей в южной части в террасовую равнину долин р. Волги и р. Самары и Сыртовую равнину геоморфологической провинции Низменного Заволжья.

В целом, река Волга  делит  территорию района  на  две  неравные  по  площади  и  сильно  отличающиеся  по  рельефу  части: правобережную  возвышенную  и  левобережную, преимущественно  низменную.

Правобережье  занимает  приблизительно  20%  от  общей  площади  района  и  представляет  собой  волнистое  плато  высотой  250-300  м.

Северо-западная часть района попадает в пределы Приволжской возвышенности (Жигулевские горы). Основными элементами рельефа здесь  являются: юго-восточный склон Жигулевских гор с его восточным продолжением по водоразделу рек Волги и Самары и обширное плато Самаро-Чапаевского водораздела.

Резкая расчлененность оврагами, обращенные в сторону Волги утесы и отвесные скалы придают склону Жигулевских гор черты горного ландшафта. Его максимальные абсолютные отметки в границах исследуемой территории достигают 200 м. На расстоянии порядка 3 км в восточном направлении, у с.Подгоры, они снижаются до 25 м. Юго-западнее с. Подгоры, у с. Рождествено, Волга отдалена от юго-восточного склона Жигулей широкой Рождественской низиной. Ширина низины 8 - 10 км, абсолютные отметки поверхности 35 – 40 м БС.

Левобережная  часть – это  слабоволнистая  равнина. Здесь  наиболее  типичными  элементами  рельефа  являются  сырты – увалы  с  асимметричными  склонами  (южные  склоны  крутые  и  короткие, северные – пологие  и  широкие).

На левобережье р. Волги восточным продолжением склона Жигулей является южный склон Сокольих гор, также круто обрывающихся к Волге. У Сорокиных хуторов, по протяженности порядка 1 км, можно наблюдать перепад высот от 194 до 22 м и крутые обрывы, придающие местности гористый характер. От берега р. Волги до с. Богдановка (м.р. Кинельский), на протяжении порядка 46км, этот склон дважды прорезается глубокими долинами рек Падовка и Бурачка.

Самаро-Чапаевский водораздельный массив является частью Сыртового Заволжья и представляет собой слабо возвышенную равнину, сильно расчлененную долинами рек, оврагами и балками. Максимальные абсолютные отметки высот здесь составляют 140-155 м БС.

Низкие поймы с высотой уступа над урезом воды до 1,5-2 м имеют локальное распространение. Высокие поймы четко выражены, относительная высота уступа составляет 4-5 м. Поймы заболочены, осложнены старицами и протоками. В весенние паводки луговые поймы затапливаются, а мелкие озера объединяются протоками в целые системы. Отметки ближайших к Волге высоких пойм колеблются в пределах 28-30 м.

Общее строение рельефа Волжского района определяет направление поверхностного стока, который тяготеет преимущественно в стороны р. Волги и ее притоков первого порядка. Соответственно, и циркуляция подземных вод также в значительной степени связана с рельефом поверхности земли – движение подземных вод происходит, главным образом, от основных водоразделов в сторону крупных речных долин, как современных, так и древних.

Кроме описанных естественных форм рельефа, на территории м.р. Волжский имеется множество искусственно созданных, возникших в процессе хозяйственной деятельности человека: карьеры, выемки, насыпи.

## Инженерно-геологические условия

Геологическое строение исследованной площадки до глубины 25.0 м, , определяется развитием мощной толщи неогеновых отложений (N2),  перекрытых в районе русла оврага делювиальными четвертичными отложениями (dQ), на большей части участка изысканий насыпным слоем (tQIV).

Ниже приводится сводный геолого-литологический разрез:

ИГЭ-1 Насыпной слой  (tQIV)  получил развитие в отсыпанных дамбах, вскрытая мощность  – 3,5-8,5 м.

ИГЭ-2 Суглинок (dQ) от темно-коричневый до черного цвета, тугопластичной консистенции, имеет локальное развитие как в плане так и по глубине. Вскрытая мощность 6,5м. (скв 3).

ИГЭ-3 Глина (dQ) от желтовато-коричневой до зеленовато-коричневого цвета, преимущественно полутвердой консистенции, с тонкими прослоями песка мелкого ожелезненного, алевритов. Вскрытая мощность 7,0-21,5м.

## Гидрогеологические условия и защищенность подземных вод

Гидрогеологические условия исследуемой территории отличаются значительным разнообразием и сложностью.

Там, где древние коренные породы выходят на поверхность или залегают близко к ней и сильно трещиноваты (Самарская Лука, Высокое Заволжье), водообмен происходит гораздо интенсивнее. Условия формирования подземных вод (питание, циркуляция, разгрузка) здесь более благоприятны, чем в южной части района.

Большое влияние на накопление подземных вод оказывает неравномерное увлажнение. Северная часть исследуемой территории получает значительно больше атмосферных осадков, которые пополняют запасы подземных вод. Южная часть приурочена, в основном, к области недостаточного увлажнения.

Определяющее значение в гидрогеологии района имеет р. Волга, являющаяся основной дреной, в которую разгружаются подземные воды большинства водоносных горизонтов. В свою очередь водами из р. Волги в период паводка питается ряд водоносных горизонтов, в первую очередь, водоносные горизонты аллювиальных отложений.

Направление движения подземных вод определяется, с одной стороны, характером современного рельефа, с другой – условиями древнего палеорельефа. Существование глубоких долин древней гидрографической сети, заполненных плиоценовыми песчано-глинистыми отложениями, вызывает значительное изменение направления циркуляции подземных вод и влияет на их качество.

По условиям формирования подземных вод территория Волжского района в пределах Жигулёвского плато и Высокого Заволжья относится к северной зоне юго-восточной внеледниковой части Русской равнины, с залеганием грунтовых вод в дочетвертичных отложениях, в большинстве случаев на глубине более 20м.

Четвертичный покров маломощный, воды здесь карстовые, трещинно-карстовые, пластовые. По химическому составу − гидрокарбонатно-кальциевые, слабоминерализованные, с концентрацией солей до 1г/л. На участках, сложенных загипсованными и соленосными породами, они имеют повышенную и высокую минерализацию хлоридного и сульфатного состава.

Подземные воды, приуроченные к разнообразным по литологическому составу и возрасту породам четвертичной системы, распространены, главным образом, в долинах рек и овражно-балочных системах. Вследствие неглубокого залегания и значительных запасов они широко используются для водоснабжения.

К северу от долины р. Самары подземные воды распространены в верхнепермских глинисто-карбонатных отложениях казанского яруса.  К югу − в средне- и верхнеюрских, преимущественно карбонатных отложениях.

В междуречье рек Самары и Чапаевки подземные воды приурочены к песчано-глинистым плиоценовым отложениям, как правило, расположенным на глубине менее 3м.

В границах древней долины р.Волги к северу от Самарской Луки водоносные горизонты залегают на глубине 5-10 м и приурочены, в основном, к песчано-глинистым или песчаным четвертичным аллювиальным отложениям.

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений (aQIV) имеет широкое распространение в долинах рек Волги, Самары, Сока, Чапаевки, где водовмещающими породами являются суглинки и пески мощностью порядка 10-25м. Глубина залегания водоносного горизонта, как правило, не превышает 
6-7 м. Производительность скважин колеблется от 0,026 до 1,5 л/с при удельном дебите 0,1-3л/с, что позволяет легко использовать их для водоснабжения животноводческих ферм и населенных пунктов. Воды преимущественно пресные с минерализацией до 600-800 мг/л.

Водоносный горизонт верхнечетвертичных аллювиальных отложений (аQII) также имеет широкое распространение в долинах рек и имеет исключительное значение для водоснабжения. Это обусловливается его неглубоким залеганием и значительной производительностью. Почти все населенные пункты, расположенные в долинах рек, для водоснабжения эксплуатируют воды этого водоносного горизонта.

Водоносный горизонт нижнечетвертичных аллювиальных отложений (аQI) распространен в долине р. Волги, вскрыт многими скважинами и шахтными колодцами. В зависимости от характера рельефа и степени дренированности пород глубина его залегания изменяется от 3,5 до 64,4 м. Наименьшая глубина характерна для сильно пересеченной местности и крутых склонов, наибольшая - для водораздельных участков. Производительность скважин в пределах распространения этого водоносного горизонта колеблется от 0,1 до 2,5 л/с при удельном дебите 0,3-5 л/с. Воды характеризуются небольшой минерализацией (310-800 мг/л) и вполне пригодны для водоснабжения. Наибольшей минерализацией обладают воды, приуроченные к суглинкам, наименьшей − к пескам. Соответственно этому меняется и общая жесткость от 4 до 13 мг-экв/л. Воды преимущественно гидрокарбонатные кальциевые.

Почти повсеместно в пределах Волжского района развит водоносный комплекс отложений казанского возраста (Р2kz). Воды приурочены к доломитам, доломитизированным известнякам, местами содержащими прослои глин, мергелей и гипсов. В этой толще пород, общая мощность которых изменяется от 20 до 230 м, прослеживается несколько водоносных горизонтов.

Толща карбонатных трещиноватых и кавернозных пород казанского яруса характеризуется значительным водообилием. Мощность водовмещающих пород изменяется в широких пределах от 0,8 до 50-60 м. Расход подземных вод различный и колеблется в пределах от 1,7 до 27,8 л/с.

Воды казанского яруса преимущественно не напорные или слабо напорные, от пресных (минерализация 0,6 - 1,0 г/л) до сильно минерализованных (минерализация 5 - 10 г/л). Высокую степень минерализации обуславливают в основном гидрокарбонаты и хлориды, реже – сульфаты; из катионов – магний, натрий. Высокая степень минерализации вод обуславливает засоление почв и грунтов.

Вскрыт и опробован многими скважинами водоносный комплекс верхнекаменноугольных отложений (С3), общей мощностью 300 - 400 м. Подземные воды комплекса повсеместно напорные, широко используются для водоснабжения. Дебиты скважин колеблются от 0,7 до 28 л/с. Воды преимущественно пресные гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,2-1,0 г/л. По мере увеличения глубины залегания вод степень минерализации возрастает.

Степень минерализации подземных вод подвержена изменениям и в горизонтальном, и в вертикальном направлениях. Для большинства водоносных горизонтов присуще увеличение минерализации воды с глубиной. Поэтому у ряда водоносных горизонтов, имеющих практическое значение для водоснабжения и содержащих пресную воду, в процессе длительной эксплуатации в результате подсоса сильно минерализованных вод из более глубоких водоносных пластов, отмечается ухудшение качества воды.

На территории Волжского района имеются несколько месторождений  пресных подземных  вод: в границах сельского поселения Курумоч; на территории Самарской Луки; вдоль поймы р. Самара; в границах городских поселений Петра Дубрава, Смышляевка и с.п.Спиридоновка.

## Защищенность подземных вод от загрязнения «сверху»

Под защищенностью подземных вод от загрязнения понимается перекрытие водоносного горизонта отложениями, препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности. Качественная оценка защищенности подземных вод основывается на природных факторах. Количественная оценка выполняется с учетом природных, техногенных и физико-химических факторов на основе материалов мониторинга.

Основными критериями для отнесения подземных вод к той или иной категории защищенности являются глубина и характер залегания и питания гидрогеологического подразделения, а также литологический состав пород зоны аэрации. По названным параметрам выделяются три категории защищенности подземных вод от загрязнения с поверхности:

- незащищенные – подземные воды первых от поверхности земли безнапорных гидрогеологических подразделений, получающих питание на площади их распространения;

- недостаточно защищенные – напорные межпластовые воды, получающие в естественных условиях питание из вышележащих незащищенных гидрогеологических подразделений через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из поверхностных водных объектов путем непосредственной гидравлической связи и безнапорные межпластовые воды, перекрытые слабопроницаемыми породами;

- защищенные – напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах потенциального очага загрязнения сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных гидрогеологических подразделений.

Бассейны месторождений подземных вод во многих случаях залегают на территориях, подверженных интенсивному хозяйственному освоению, что создает потенциальную угрозу их загрязнения, а также развития негативных антропогенных воздействий на перекрывающие месторождения толщи почво-грунтов. Поэтому большое значение имеют факторы защищенности подземных вод от воздействий с поверхности.

Степень защищенности оценивается по шести категориям. К I-й категории относятся  подземные воды, не защищенные от проникновения загрязняющих веществ с поверхности; ко II-й – слабозащищенные; к III-IV - средней  защищенности; к V-VI – наиболее защищенные.

Самая низкая категория защищенности I-я, как правило, приурочена к речным долинам, II - я  к надпойменным террасам, III-IV – к склонам речных долин, V-VI – к водораздельным плато.

На территориях распространения подземных вод I-IV категорий защищенности нельзя допускать устройство скотомогильников, хранилищ промотходов, ядохимикатов, удобрений, сброса промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. К сожалению, на сегодняшний день очень многие объекты промышленно-селитебной и сельскохозяйственной инфраструктуры размещены без учета таких требований, что и предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения подземных вод и их реальное загрязнение, а, следовательно, загрязнение вод поверхностных водных объектов в местах разгрузки подземных водоносных горизонтов. Таким образом, создается угроза возможности снабжения населения водой питьевого качества.

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы техногенных веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, понимая под первичными - техногенные объекты. Это относится к загрязненным почво-грунтам, которые даже после ликвидации основного источника загрязнения (например, земляного приемника отходов) в течение длительного времени могут оставаться вторичным источником загрязнения подземных вод за счет вымывания из них фильтрующимися осадками накопленных токсичных соединений.

Проблема актуальна для м.р. Волжский, поскольку хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение на его территории осуществляется, в значительной степени, из подземных водозаборов.

Относительно верховодки (приповерхностный горизонт грунтовых вод) для территории м.р. Волжский установлено следующее:

- В поймах речных долин глубина залегания грунтовых вод находится в диапазоне 0,5÷3м, реже 5÷10 м.

- В пределах I и  II надпойменных террас глубина залегания грунтовых вод находится в диапазоне 2÷2,5 м, местами до 50 м.

- На территории, приуроченной к Приволжской возвышенности, глубина залегания грунтовых вод находится, в основном, в диапазоне 4÷17 м.

- На территории, приуроченной к Жигулевским горам и плато, глубина залегания грунтовых вод составляет порядка 4 м.

- В левобережной части Высокого Заволжья глубина залегания грунтовых вод находится в диапазоне 25÷50м, местами достигая 100м.

- На территории, приуроченной к Сыртовму Заволжью, глубина залегания грунтовых вод составляет порядка 2÷2,5м, местами достигая 50÷100 м.

В период прохождения весеннего паводка, в связи с наличием в прирусловых зонах речных долин прямой гидравлической связи подземных вод с поверхностными, отмечается подъем уровня грунтовых вод над меженными отметками.

## Характеристика почвенного покрова

Почвенный покров Самарской области характеризуется большим разнообразием, но географическое распределение почв по территории области подчинено определенным закономерностям, позволяющим разделить область по признаку преобладающих почвенных разностей или их сочетаний на ряд почвенных районом и в том числе:

1) западный, почвы Приволжской возвышенности с преобладанием серых и темно-серых лесных почв;

2) северный, почвы Низменного Заволжья с преобладанием черноземов долинных (террасовых), выщелоченных и оподзоленных;

3) северо-восточный, почвы Высокого Заволжья с преобладанием тучных типичных и выщелоченных черноземов;

4) восточный, почвы междуречья Большого Кинеля и Самары с преобладанием черноземов обыкновенных;

5) центральный, почвы Сыртового Заволжья с преобладанием черноземов обыкновенных в сочетании с малогумусными южными черноземами;

6) южный, почвы южной части Сыртового Заволжья с преобладанием южных черноземов и темно-каштановых почв.

Широко распространены также черноземы карбонатные, которые располагаются преимущественно на склонах или гребневидных увалах. По склонам они располагаются ниже типичных малогумусных и маломощных черноземов. Среди южных и карбонатных черноземов встречаются небольшими площадями черноземы солонцеватые малогумусные, преимущественно глинистого механического состава.

## Современные уровни физических воздействий (шум, ЭМИ)

При проектировании объектов должно предусматриваться выполнение требований и норм по ограничению воздействия физических факторов на окружающую среду и человека. В рамках проведения настоящих инженерно-экологических изысканий были исследованы уровни шума, электромагнитного поля).

Проектируемый объект не является источником электромагнитного излучения.

## Особо охраняемые природные территории и другие зоны ограничения хозяйственной деятельности

В соответствии с информацией, представленной администрацией Волжского района Самарской области письмом № 24-12-749 от 08.04.2021 г., обследуемый участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования территории – санитарно-защитная зона полигона твердых бытовых отходов.

Обследуемый участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории: приаэродромная территория аэродрома экспериментальной авиации Самара (Безымянка).

Согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области отсутствуют. До начала любых работ необходимо произвести археологические изыскания.

Сведения о наличии в границах обслудуемого участка проектирования источников водоснабжения, а также зон санитарной охраны источников водоснабжения отсутствуют (приложение 3).

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ размеры и границы водоохранных зон устанавливают исходя из протяженности водного объекта. На территории водоохранных зон вдоль берегов водных объектов по обеим сторонам русла выделяются прибрежные полосы, представляющие собой зону строгого ограничения хозяйственной деятельности. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водотоков, протекающих в районе работ, установлена в соответствии требованиями Водного кодекса Российской Федерации (от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ) и приведена в таблице 3.11.1.

Таблица 3.11.1 – Ширина водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов

| Наименование водотока | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- |
| Ручей, протекающий в южной части участка изысканий | 50 | 50 |
| Безмянный пруд | 50 | 50 |

Границы водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы ручья и безымянных прудов представлена на рисунке 3.11.1.

Объект изысканий частично находится в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной ручья и безымянных прудов.

Согласно п. 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ) в границах водоохранных зон допускаются сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

|  | - границы водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы ручья и безымянных прудов |
| --- | --- |

Рис. 3.13.1 Границы водоохраной хоны и прибрежной защитной полосы

По данным карты географической информационной системы природопользования на сайте Геопортала электронного правительства Самарской области [https://geoportal.samregion.ru/minprirod/] на участке изысканий существующие и проектируемые особо охраняемые природные территории отсутствуют.

В соответствии с письмом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области № 43/2692 от 07.07.2020 г. на территории изысканий объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и выявленные объекты культурного наследия (памятники архитектуры, истории и культуры) отсутствуют.

Испрашиваемый земельный участок расположен также вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. Управление считает возможным проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по объекту «Рекультивация полигона ТБО «Преображенка», расположенного в 1,3 км северо-восточнее пос. Зелененький в Волжском районе Самарской области (согласно приложенной карте-схеме), без проведения археологических полевых работ и государственной историко-культурной экспертизы (Приложение 4).

В соответствии с письмом Департамента ветеринарии Самарской области от 15.03.2021 г ДВ-18-02/1026 в пределах границ городского округа Самара Самарской области имеется 1 объект уничтожения биологических отходов (скотомаогильника):

1. Объект расположен на расстоянии 3,2 км от с. Преображенка Волжского района, полигон твердых бытовых отходов, географические координаты N 53 57’00’’, E 50 08’20’’.

Одновременно, сообщаем, что информация о незарегистрированных скотомогильниках и сибиреязвенных захоронениях в прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от границ проектирования по объекту «Рекультивация полигона ТБО «Преображенка», в департаменте отсутствует (Приложение 5).

В соответствии с Письмом Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра) от 01.03.2021 г. №СМ-ПФО-13-00-36/465 Сведения об отсутствии/наличии запасов полезных ископаемых под участком предстоящей застройки и сведения об отсутствии/наличии в границах участка предстоящей застройки запасов полезных ископаемых, которые расположены в границах участков недр, имеющих статус горного отвода отсутствуют (Приложение 6).

## Социально-экономические условия (хозяйственное использование территории и социальная сфера)

Численность населения Волжского района по состоянию на 01.01.2019 года составила 109 739 человек.

Среднегодовая численность за 2018 год составила 104 619 человек, из них городское население – 38 386 чел, сельское население – 66 233 чел.

На территории муниципального района Волжский действуют крупные промышленные предприятия, вносящие весомый вклад в экономику Самарской области.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства по чистым видам экономической деятельности, относящимся к промышленному производству за 2018 год составил 28,8 млрд. рублей против 25,4 млрд. рублей за 2017 год (или 113,3 %).

Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий по крупным и средним предприятиям муниципального района Волжский Самарской области за 2018 год составил 102,9 % (для сравнения по Самарской области 100,1 %).

Крупными предприятиями-производителями муниципального района Волжский Самарской области являются: ООО «Самарский Стройфарфор», ООО «Авиакор-Железобетон», ООО «Роберт Бош Самара», ООО «Кухмастер», ООО «Самарское объединение керамики», ФКП «Самарский завод «Коммунар», ООО «Кроне-Автоматика», ООО «Бекон», ООО «Пегас-Агро», ООО «Интерпринт Самара».

На площадке промпарка «Преображенка» сегодня размещены 39 компаний, где работают 4,6 тыс. жителей Самарской области. Свою продукцию здесь производят «Роберт Бош Самара», «ДорХан», а логистические центры разместили «Деловые линии», «Вита», «Ашан». Еще один резидент – «Самаратрансавто-2000» - строит в «Преображенке» корпуса для малого и  среднего бизнеса. Сегодня здесь возводится второй корпус под «нарезку» складов небольших площадей, условия которого под ходят даже для хранения фармацевтической продукции. В следующем году распределительный центр в «Преображенке» откроет и «Почта России». В его работе будет занято около тысячи человек.

В районе последовательно развиваются здравоохранение, образование, культура. В Волжском районе 23 общеобразовательных учреждения, в том числе 2 филиала «школа-сад», 24 дошкольных образовательных учреждения, 3 учреждения дополнительного образования. На территории района расположен Технологический колледж имени Н.Д.Кузнецова, который готовит специалистов среднего звена.

# АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обследуемая территория расположена к северо-востоку от поселка Зелененький, на территории муниципального района Волжский Самарской области. Исследуемая территория представляет собой действующий полигон по накоплению твердых коммунальных отходов, официально введен в эксплуатацию в 1996 году. Обследуемый участок был подвержен значительному антропогенному влиянию, в результате чего на месте бывшего отработанного карьера по добыче глин была образована искусственная возвышенность, состоящая из твердых коммунальных и промышленных отходов толщиной до 50 м.

План расположения обследуемого участка представлен на рисунке 4.1.1.

Рис. 4.1.1. Граница расположения объекта

|  | - граница обследуемого участка |
| --- | --- |

Рис. 4.1.1– План расположения территории обследования. (https://earth.google.com)

При рекогносцировочном обследовании было установлено, что территория полигона ТБО «Преображенка» для ограничения доступа к объекту имеет периметральное ограждение, а также КПП на центральном въезде. Въезд на территорию полигона предусмотрен по асфальтной дороге длиной 7 км, идущей от Южного шоссе с севера на юг до КПП (рис 4.1.2).

| Рис. 4.1.2. Подъездная дорога к полигону ТБО «Преображенка» |
| --- |
|  | - подъездная дорога к полигону ТБО «Преображенка» |

Протяженность участка изысканий составляет 1300 метров с востока на запад и 650 м с севера на юг. Наиболее высокой точкой на момент выполнения изысканий является отметка 139,69 м, расположенная на вершине массива размещения отходов. Понижение идет с востока на запад, к направлению прудов-накопителей фильтрата, наиболее низкая точка расположена на дамбе пруда-накопителя с отметкой 90,01 м.

Предварительным решениям по рекультивации полигона ТБО «Преображенка» предшествовали инженерные изыскания. В данном разделе выполнен анализ альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности, включая «нулевой вариант» (отказ от деятельности) и обоснование выбора варианта намечаемой деятельности.

Оптимальный вариант выбран на основе проведенной оценки намечаемой деятельности на окружающую среду по экологическим критериям с учетом возможных ограничений, определенных законодательством и имеющимися техническими возможностями объекта намечаемой деятельности.

В качестве вариантов рассмотрены следующие сценарии реализации деятельности:

- отказ от намечаемой деятельности ("нулевой вариант");

- сепарация массива складируемых отходов - рекультивация земельного участка посредством механической сепарации свалочных масс на фракции, транспортировка отходов и их переработка (Вариант № 1);

- рекультивация массива складируемых отходов с устройством пассивной системы дегазации свалочного газа (Вариант № 2);

- рекультивация массива складируемых отходов с устройством активной системы сбора биогаза и последующей генерации «зеленой» энергии, а также устройством локальных очистных сооружений (Вариант № 3);

Сравнительная оценка предлагаемых вариантов по экологическим критериям представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 Сравнительная оценка предлагаемых вариантов по экологическим критериям

|  | Критерий оценки | Вариант № 1 / значение оценки | Вариант № 2/ значение оценки | Вариант № 3/ значение оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение качества атмосферного воздуха | «+» концентрации загрязняющих веществ на границах нормативной санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей жилой застройки при неблагоприятных МУ могут превышать 1,0 ПДК. При сепарации отходов происходят значительные выбросы загрязняющих веществ | «-» концентрации загрязняющих веществ на границах нормативной санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей жилой застройки при неблагоприятных МУ могут превышать 1,0 ПДК. При пассивной дегазации происходит выбросы биогаза | «+» концентрации загрязняющих веществ на границах нормативной санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей жилой застройки составляют менее 0,1 ПДК. |
| 2 | Изменение качества почв | «+» земли промышленности, расположенные в границах землеотвода, выводимого на условиях договора аренды из хозяйственного оборота | «+» земли промышленности, расположенные в границах землеотвода, выводимого на условиях договора аренды из хозяйственного оборота | «+» земли промышленности, расположенные в границах землеотвода, выводимого на условиях договора аренды из хозяйственного оборота |
| 3 | Воздействие на водные объекты | «-» Возможно оказание косвенного воздействия | «-» Возможно оказание косвенного воздействия | «+» воздействие оказываться не будет |
| 4 | Воздействие на здоровье населения | «-» Возможно оказание косвенного воздействия | «-» Возможно оказание косвенного воздействия | «+» не окажет прямого влияния |

## 4.1 Отказ от намечаемой деятельности - "нулевой" вариант

Отказ от рекультивации полигона является экологически нецелесообразным, т.к. влечет за собой ухудшение качества компонентов природной среды с последующей необратимой деградацией окружающей среды, в следствие отсутствия изоляции массива размещенных отходов.

Таким образом, «нулевой вариант» (отказ от деятельности) не имеет серьёзных аргументов в пользу его реализации.

## 4.2 Альтернативные варианты реализации намечаемой деятельности и выбор оптимального

В качестве альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности рассмотрены:

- сепарация массива складируемых отходов - рекультивация земельного участка посредством механической сепарации свалочных масс на фракции, транспортировка отходов и их переработка (Вариант № 1).

Сепарация отходов предполагает сортировку отходов свалочного массива, при этом оказывается значительное негативное воздействие на атмосферный воздух, водные объекты и почву. Полигон ТБО «Преображенка» является крупнейшим полигоном Самарской области, следовательно, процесс вывоза отходов на другой объект размещения отходов нереализуем, так как это повлечет значительные экономические затраты, а также заполнение других объектов размещения отходов.

- рекультивация массива складируемых отходов с устройством пассивной системы дегазации свалочного газа (Вариант № 2). Рекультивация полигона с организацией пассивной системы дегазации является значительным источником выброса биогаза в окружающую среду. При данной системе биогаз через предварительно пробуренные и обсаженные скважины из тела полигона выходит на поверхность, что может привести к возникновению пожаров и возгораний. Кроме того, не используется энергетический потенциал высвобождающегося биогаза.

- рекультивация массива складируемых отходов с устройством активной системы сбора биогаза и последующей генерации «зеленой» энергии, а также устройством локальных очистных сооружений (Вариант № 3). Данный вариант, как и вариант №2, предполагает организацию системы сбора биогаза. При этом, в данном варианте предполагается использовать активный метод дегазации со сбором биогаза и его использованием для генерации электроэнергии на нужды полигона и сортировочной станции. Также для очистки поверхностных стоков и фильтрата будут организованы локальные очистные сооружения для предотвращения сброса стоков на рельеф.

Применительно к объекту намечаемой деятельности рекомендуется реализация Варианта №3.

# ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Полигон ТБО «Преображенка» имеет в своем составе следующие основные сооружения:

- административно - хозяйственная зона (включая КПП, административно-бытовой комплекс, ангары, склады);

- инженерные сооружения и коммуникации:

- биогазодренажный комплекс на 2-й очереди эксплуатации 2ПК, площадью 0,5 га (введен в эксплуатацию ноябрь 2013 г.);

- пруд-накопитель фильтрата (V = 72 тыс. м3);

- резервный пруд-накопитель фильтрата (V = 5 тыс. м3);

- пруд-испаритель фильтрата (V = 4,5 тыс. м3);

- скважина технического водоснабжения (паспорт, №30);

- подъездные и технологические автодороги (асфальтобетонная, грунтощебеночная подъездные дороги);

- нагорная защита, из железобетонных лотков, которая охватывает территорию полигона с южной, восточной и северной сторон (решение задачи по перехвату поверхностных вод);

- сеть режимно-наблюдательных скважин (22 шт.) по периметру полигона для проведения мониторинга грунтовых вод;

- зона санитарного содержания и благоустройства.

Расчетный срок вывода полигона из эксплуатации: 2022 год. Зарегистрирован в ГРОРО с рег. № 63-00015-З-00479-010814. Санитарно-эпидемиологическое заключение о санитарно-защитной зоне (СЗЗ)  №63.СЦ.04.000.Т.001501.11.13 от 27.11.2013 г.

Основная цель реализации мероприятия «Рекультивация полигона ТБО «Преображенка» является рекультивация (путем планировки массива размещенных отходов устройства противофильтрационного экрана, биогазодренажного оборудования, локальных очистных сооружений) и создание комплекса инженерных сооружений в составе двух этапов:технический и биологический.

На стадии технического этапа выделен подготовительный период.

Подготовительный этап технической рекультивации:

- геодезические и разбивочные работы (создание геодезической разбивочной основы);

- устройство временного ограждения площадки рекультивации;

- расчистка и подготовка территории;

- устройство бытового городка;

- устройство временных технологических дорог и проездов;

- организация энергоснабжения участка работ;

- доставка на площадку основных строительных материалов, техники и оборудования.

Технический этап рекультивации:

1. Проведение исследований свалочного тела и его воздействий на окружающую природную среду.

2. Укрепление откосов тела полигона по периметру.

3. Строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) для очистки поверхностного стока.

4. Устройство системы сбора и отвода на ЛОС поверхностного стока, образуемого на территории при выпадении атмосферных осадков.

5. Проведение земляных работ по срезке, террасированию и уплотнению откосов тела полигона до проектных отметок с нанесением грунта в необходимом количестве в местах срезки тела полигона.

6. Строительство очистных сооружений для очистки фильтрата (обратный осмос).

7. Устройство системы дренажа для сбора фильтрата с выводом на очистные сооружения фильтрата.

8. Устройство противофильтрационного финального перекрытия из геосинтетических материалов.

9. Строительство системы активной дегазации – системы сбора, обезвреживания (очистки) и утилизации биогаза с выработкой электрической и тепловой энергии.

Биологический этап рекультивации осуществляется вслед за техническим этапом, включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на завершение восстановления нарушенных земель (подготовка плодородного слоя, посев многолетних трав, уход за насаждениями).

Подбор трав для посева произведен в соответствии с природно-климатическими условиями территории. Биологическое освоение земель предусматривает: подготовку плодородного слоя; внесение удобрений; посев многолетних трав; уход за посеянными травами и высаженными растениями.

На завершающем этапе выполняются следующие виды работ:

- демонтаж бытового городка (кроме КПП) и площадок под временное складирование материалов;

- демонтаж временных дорог;

- демонтаж временного ограждения территории;

- восстановление растительного слоя на поврежденных участках.

Режим производства рекультивационных работ принят круглогодичным в две смены, продолжительностью смены – по 8,0 часов. Режим может быть уточнен в процессе производства работ по рекультивации.

В связи с отсутствием норм продолжительности рекультивации свалок складируемых отходов расчет срока работ выполнен исходя из объема работ и паспортной производительности заявленной строительной техники.

# ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Осуществление рассматриваемой в настоящей работе намечаемой деятельности неизбежно сопряжено с воздействием на окружающую среду.

Принятие экологически ориентированных управленческих решений на начальной стадии реализации намечаемой деятельности требует анализа этого воздействия в аспекте соответствия нормам природоохранного законодательства.

## 6.1 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха (фоновое загрязнение) в районе расположения объекта характеризуется фоновой концентрацией (фон) вредного вещества.

Поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух ожидается на этапе выполнения работ технического и биологического этапов рекультивации.

В период производства работ на территории объекта появятся временные источники выбросов, связанные с производством работ: разгрузка (пересыпка) пылящих материалов, работа спецтехники.

Все механизмы и машины, задействованные в работе, принадлежат подрядчикам, выполняющим данные виды работ. Обслуживание данного автотранспорта на период производства работ будет осуществляться подрядчиком в специализированных и предназначенных для этого местах, за территорией объекта. Мойка техники на территории площадки и в пределах участка производства работ запрещена.

После проведения работ по рекультивации территории источником незначительных выбросов будут выступать локальные очистные сооружения

В соответствии со справкой о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, фоновые концентрации рассчитаны в соответствии методическими указаниями Росгидромета на основании мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.

Таблица 6.1 - Фоновые концентрации

| Вредное вещество | Номер поста | Значение концентраций, мг/куб.м |
| --- | --- | --- |
|  |  | При скорости ветра 0-2 м/сек | При скорости ветра от 3 м/сек и более и напралении |
|  |  |  | Север | Восток | Юг | Запад |
| Взвешенные вещества (пыль) | 1 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,29 |
| Диоксид серы | 1 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Осид углерода | 1 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| Диоксид азота | 1 | 0,082 | 0,052 | 0,055 | 0,057 | 0,050 |

## Характеристика объекта как источника воздействия на атмосферу на период производства рекультивационных работ

Работы по рекультивации полигона проводятся на следующих  земельных участках:

1 63:17:0514006:2, 63:17:0514006:189, 63:17:0514006:199, 63:17:0514006:202, 63:17:0514006:203 (укрепление откосов, биогазодренажный комплекс, противофильтрационных экран, ограждение; наружное освещение; локальные очистные сооружения)

Источниками выбросов при устройстве ограждения являются

6001 - Работа автотранспорта;

6002 - Сварочный пост;

6003 – Окраска;

6004 – Пересыпка грунта;

6005 – Бурение скважин.

В соответствии с календарным планом выполнения работ, работы по рекультивации полигона ТБО «Преображенка» проводятся неодновременно.

Источники выбросов в атмосферу являются неорганизованными.

Суммарные данные по выбросам представлены в таблице 6.2. Всего выбрасывается 30 наименований веществ, общее количество выбросов – 38.6675329 т/год. В атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 1-4 класса опасности.

Таблица 6.2 Суммарный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства

| Вещество | Критерии качества Атмосферного воздуха | Выброс вещества |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование | ПДКм.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Класс опасн. | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 123 | диЖелезо триоксид, Железа оксид (пер.на железо) | 0.000000 | 0.040000 | 0.000000 | 3 | 0.0002373 | 0.0057310 |
| 133 | Кадмий оксид(в пер.на кадмий) | 0.000000 | 0.000300 | 0.000000 | 1 | 0.0000205 | 0.0001551 |
| 143 | Марганец и его соединения(в пер.на марганца(IV)окс | 0.010000 | 0.001000 | 0.000000 | 2 | 0.0001115 | 0.0011749 |
| 144 | Медь хлорид(в пер.на медь) | 0.000000 | 0.002000 | 0.000000 | 2 | 0.0025259 | 0.0189897 |
| 163 | Никель; Никель металлический | 0.000000 | 0.001000 | 0.000000 | 2 | 0.0000643 | 0.0004852 |
| 183 | Ртуть; Ртуть металлическая | 0.000000 | 0.000300 | 0.000000 | 1 | 0.0000324 | 0.0002440 |
| 184 | Свинец и его неорганические соединения(в пер.на св | 0.001000 | 0.000300 | 0.000000 | 1 | 0.0001494 | 0.0011013 |
| 207 | Цинк оксид (в пер.на цинк) | 0.000000 | 0.050000 | 0.000000 | 3 | 0.0005205 | 0.0039244 |
| 301 | Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) | 0.200000 | 0.040000 | 0.000000 | 3 | 1.1410897 | 3.7476184 |
| 304 | Азот (II) оксид; Азота оксид | 0.400000 | 0.060000 | 0.000000 | 3 | 0.1854272 | 0.6089812 |
| 325 | Мышьяк, неорганические соединения(в пер.на мышьяк) | 0.000000 | 0.000300 | 0.000000 | 1 | 0.0000325 | 0.0002463 |
| 328 | Углерод; Сажа | 0.150000 | 0.050000 | 0.000000 | 3 | 0.1607284 | 0.5121476 |
| 330 | Сера диоксид; Ангидрид сернистый | 0.500000 | 0.050000 | 0.000000 | 3 | 0.1161274 | 0.3668037 |
| 337 | Углерод оксид | 5.000000 | 3.000000 | 0.000000 | 4 | 2.1698738 | 3.8212598 |
| 342 | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид, кре | 0.020000 | 0.005000 | 0.000000 | 2 | 0.0000416 | 0.0010052 |
| 344 | Фториды неорганические плохо растворимые-алюминия | 0.200000 | 0.030000 | 0.000000 | 2 | 0.0000732 | 0.0017692 |
| 616 | Диметилбензол; Ксилол (смесь изомеров о-,м-,п-) | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 3 | 0.1035141 | 0.4286168 |
| 621 | Метилбензол; Толуол | 0.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 3 | 0.5811763 | 3.4900409 |
| 829 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан; Гексахлоран | 0.030000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0.0000047 | 0.0000355 |
| 1071 | Гидроксибензол; Фенол | 0.010000 | 0.006000 | 0.000000 | 2 | 0.0000148 | 0.0001093 |
| 1210 | Бутилацетат | 0.100000 | 0.000000 | 0.000000 | 4 | 0.1650173 | 1.0385904 |
| 1325 | Формальдегид | 0.050000 | 0.010000 | 0.000000 | 2 | 0.0000294 | 0.0002160 |
| 1401 | Пропан-2-он; Ацетон | 0.350000 | 0.000000 | 0.000000 | 4 | 0.1080282 | 0.5256700 |
| 1411 | Циклогексанон | 0.040000 | 0.000000 | 0.000000 | 3 | 0.0058271 | 0.0402766 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пер.на углерод | 5.000000 | 1.500000 | 0.000000 | 4 | 0.0830566 | 0.0522550 |
| 2732 | Керосин | 0.000000 | 0.000000 | 1.200000 |  | 0.2758627 | 0.8605321 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |  | 0.0377566 | 0.0310221 |
| 2754 | Алканы С12-С19; Углеводороды предельные С12-С19; р | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4 | 0.0102992 | 0.0758939 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.500000 | 0.150000 | 0.000000 | 3 | 0.0026990 | 0.0124417 |
| 2908 | Пыль неорганическая:70-20% двуокиси кремния (Шамот | 0.300000 | 0.100000 | 0.000000 | 3 | 3.0649935 | 23.0201954 |
|  | Всего |  |  |  |  | 8.2153351 | 38.6675329 |

Определение перечня загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух из источников хозяйствующего субъекта, подлежащих государственному учету и нормированию, осуществляется в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 8.07.2015г. №1316-р.

Таблица 6.3. Итоговый перечень загрязняющих веществ, подлежащих государственному учету и нормированию

| № п/п | Вредное вещество |
| --- | --- |
|  | Код | Наименование |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0133 | Кадмий оксид(в пер.на кадмий) |
| 2 | 0143 | Марганец и его соединения(в пер.на марганца(IV)оксид) |
| 3 | 0144 | Медь хлорид(в пер.на медь) |
| 4 | 0163 | Никель; Никель металлический |
| 5 | 0183 | Ртуть; Ртуть металлическая |
| 6 | 0184 | Свинец и его неорганические соединения(в пер.на свинец) |
| 7 | 0301 | Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) |
| 8 | 0304 | Азот (II) оксид; Азота оксид |
| 9 | 0325 | Мышьяк, неорганические соединения(в пер.на мышьяк) |
| 10 | 0330 | Сера диоксид; Ангидрид сернистый |
| 11 | 0337 | Углерод оксид |
| 12 | 0342 | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид, кремний тетрафторид (в пересчете на фтор) |
| 13 | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые-алюминия фторид, кальция фтор ид, натрия гексафторалюминат (в пер.на фтор) |
| 14 | 0616 | Диметилбензол; Ксилол (смесь изомеров о-,м-,п-) |
| 15 | 0621 | Метилбензол; Толуол |
| 16 | 0829 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан; Гексахлоран |
| 17 | 1071 | Гидроксибензол; Фенол |
| 18 | 1210 | Бутилацетат |
| 19 | 1325 | Формальдегид |
| 20 | 1401 | Пропан-2-он; Ацетон |
| 21 | 1411 | Циклогексанон |
| 22 | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пер.на углерод) |
| 23 | 2732 | Керосин |
| 24 | 2752 | Уайт-спирит |
| 25 | 2754 | Алканы С12-С19; Углеводороды предельные С12-С19; растворитель РПК-265 П/в пересчете на суммарный органический углерод/ |
| 26 | 2902 | Взвешенные вещества |
| 27 | 2908 | Пыль неорганическая:70-20% двуокиси кремния (Шамот,Цемент, пыль цемент ного производства-глина,глинмстый сланец,доминный шлак, песок, клинкер , зола, |

Таблица 6.4 (Часть 1) Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

| Цех, участок | Источник выделения загрязняющих веществ | Наименование источника вы- броса вредных веществ | К-во ист. под од- ним но- мером, шт. | Номер ист. выброса | Номер режима (стадии) выброса | Высота ист. выброса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено- вание | Наименование | К-во, шт | К-во часов рабо- ты в год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рекультивация полигона |
|  | Работа автотранспорта | Двигатели автотранспорта | 20 | 1920.00 | Неорганизованный выброс | 1 | 6001 |  | 5.00 |
|  | Сварочный пост | Сварочный пост | 1 | 1920.00 | Неорганизованный выброс | 1 | 6002 |  | 2.00 |

Продолжение Таблицы 6.4

|  | Окраска | Окраска | 1 | 1960.00 | Неорганизованный выброс | 1 | 6003 |  | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пересыпка грунта | Пересыпка грунта | 1 | 2112,00 | Неорганизованный выброс | 1 | 6004 |  | 2.00 |
|  | Бурение скважин | Бурение скважин | 1 | 980.00 | Неорганизованный выброс | 1 | 6005 |  | 2.00 |

Таблица 6.4 (Часть 2)

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ(Часть 2)

| № ист | Координаты по карте-схеме, м | Ширина площад- ного источ- ника, м | Загрязняющее вещество | Выбросы загрязняю- щих веществ | Валовый выброс по источнику, т/год | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  | г/с | мг/м3 при н.у. | т/год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 6001 | 1343915 | 365520 | 1344010 | 365275 | 90 | 301 | Азота диоксид; | 1.0494787 |  | 3.4088532 | 3.4088532 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Азот(IV) оксид |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид | 0.1705403 |  | 0.5539387 | 0.5539387 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ; Азота оксид |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид; А | 0.1083012 |  | 0.3529747 | 0.3529747 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | нгидрид сернист |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяно | 0.0781111 |  | 0.0463600 | 0.0463600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | й, малосернисты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | й) (в пер.на уг |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лерод) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.2576744 |  | 0.8546371 | 0.8546371 |  |
|  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод; Сажа | 0.1500639 |  | 0.4931096 | 0.4931096 |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 2.1014417 |  | 3.6414411 | 3.6414411 |  |
| 6002 | 1343915 | 365520 | 1344010 | 365275 | 90 | 301 | Азота диоксид; | 0.0030937 |  | 0.0855341 | 0.0855341 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Азот(IV) оксид |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид | 0.0005027 |  | 0.0138993 | 0.0138993 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ; Азота оксид |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 123 | диЖелезо триокс | 0.0001893 |  | 0.0052338 | 0.0052338 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ид, Железа окси |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | д (пер.на желез |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | о) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его | 0.0000163 |  | 0.0004504 | 0.0004504 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения(в пе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | р.на марганца(I |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | V)оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганиче | 0.0000248 |  | 0.0005854 | 0.0005854 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ская:70-20% дву |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | окиси кремния ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Шамот,Цемент, п |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ыль цемент |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0.0005888 |  | 0.0162792 | 0.0162792 |  |
|  |  |  |  |  |  | 342 | Фтористые газоо | 0.0000332 |  | 0.0009180 | 0.0009180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бразные соедине |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ния-гидрофторид |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , кремний тетра |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид (в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 344 | Фториды неорган | 0.0000584 |  | 0.0016157 | 0.0016157 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ические плохо р |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | астворимые-алюм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иния фторид, ка |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | льция фтор |  |  |  |  |  |
| 6003 | 1343915 | 365520 | 1344010 | 365275 | 90 | 1401 | Пропан-2-он; Ац | 0.0748060 |  | 0.5170588 | 0.5170588 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | етон |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат | 0.1496840 |  | 1.0346160 | 1.0346160 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные веще | 0.0025100 |  | 0.0118043 | 0.0118043 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 616 | Диметилбензол; | 0.0919848 |  | 0.4023207 | 0.4023207 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксилол (смесь и |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зомеров о-,м-,п |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 621 | Метилбензол; То | 0.5019541 |  | 3.4695065 | 3.4695065 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | луол |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит | 0.0279108 |  | 0.0048230 | 0.0048230 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1411 | Циклогексанон | 0.0058271 |  | 0.0402766 | 0.0402766 |  |
| 6004 | 1343915 | 365520 | 1344010 | 365275 | 90 | 829 | 1,2,3,4,5,6-Гек | 0.0000046 |  | 0.0000351 | 0.0000351 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сахлорциклогекс |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ан; Гексахлоран |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 133 | Кадмий оксид(в | 0.0000204 |  | 0.0001548 | 0.0001548 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пер.на кадмий) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его | 0.0000882 |  | 0.0006704 | 0.0006704 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения(в пе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | р.на марганца(I |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | V)оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 144 | Медь хлорид(в п | 0.0024689 |  | 0.0187717 | 0.0187717 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ер.на медь) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 325 | Мышьяк, неорган | 0.0000322 |  | 0.0002450 | 0.0002450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ические соедине |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ния(в пер.на мы |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 6.4

|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | шьяк) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 163 | Никель; Никель | 0.0000634 |  | 0.0004819 | 0.0004819 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | металлический |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганиче | 2.9769949 |  | 22.6401151 | 22.6401151 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ская:70-20% дву |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | окиси кремния ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Шамот,Цемент, п |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ыль цемент |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 184 | Свинец и его не | 0.0001409 |  | 0.0010711 | 0.0010711 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | органические со |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | единения(в пер. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на свинец) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-С19; | 0.0097078 |  | 0.0738348 | 0.0738348 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды пр |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | едельные С12-С1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9; растворитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РПК-265 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1071 | Гидроксибензол; | 0.0000141 |  | 0.0001071 | 0.0001071 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фенол |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0.0000275 |  | 0.0002094 | 0.0002094 |  |
|  |  |  |  |  |  | 207 | Цинк оксид (в п | 0.0005099 |  | 0.0038776 | 0.0038776 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ер.на цинк) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 183 | Ртуть; Ртуть ме | 0.0000318 |  | 0.0002421 | 0.0002421 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | таллическая |  |  |  |  |  |
| 6005 | 1343915 | 365520 | 1344010 | 365275 | 90 | 829 | 1,2,3,4,5,6-Гек | 0.0000001 |  | 0.0000004 | 0.0000004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сахлорциклогекс |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ан; Гексахлоран |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 144 | Медь хлорид(в п | 0.0000215 |  | 0.0000744 | 0.0000744 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ер.на медь) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 325 | Мышьяк, неорган | 0.0000001 |  | 0.0000004 | 0.0000004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ические соедине |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ния(в пер.на мы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шьяк) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 163 | Никель; Никель | 0.0000005 |  | 0.0000018 | 0.0000018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | металлический |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганиче | 0.0502621 |  | 0.1736982 | 0.1736982 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ская:70-20% дву |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | окиси кремния ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Шамот,Цемент, п |  |  |  |  |  |

|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ыль цемент |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 183 | Ртуть; Ртуть ме | 0.0000005 |  | 0.0000016 | 0.0000016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | таллическая |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 184 | Свинец и его не | 0.0000071 |  | 0.0000244 | 0.0000244 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | органические со |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | единения(в пер. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на свинец) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-С19; | 0.0005659 |  | 0.0019557 | 0.0019557 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды пр |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | едельные С12-С1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9; растворитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РПК-265 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1071 | Гидроксибензол; | 0.0000005 |  | 0.0000018 | 0.0000018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фенол |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0.0000016 |  | 0.0000055 | 0.0000055 |  |
|  |  |  |  |  |  | 207 | Цинк оксид (в п | 0.0000080 |  | 0.0000278 | 0.0000278 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ер.на цинк) |  |  |  |  |  |
| 6006 | 1344530 | 364535 | 1344550 | 364565 | 5 | 301 | Азота диоксид; | 0.0771372 |  | 0.1352420 | 0.1352420 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Азот(IV) оксид |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид | 0.0125349 |  | 0.0219700 | 0.0219700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ; Азота оксид |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид; А | 0.0078262 |  | 0.0138290 | 0.0138290 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | нгидрид сернист |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяно | 0.0049455 |  | 0.0058950 | 0.0058950 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | й, малосернисты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | й) (в пер.на уг |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лерод) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.0181883 |  | 0.0058950 | 0.0058950 |  |
|  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод; Сажа | 0.0106645 |  | 0.0190380 | 0.0190380 |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0.0676941 |  | 0.1619930 | 0.1619930 |  |
| 6007 | 1344530 | 364535 | 1344550 | 364565 | 5 | 301 | Азота диоксид; | 0.0113801 |  | 0.1179891 | 0.1179891 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Азот(IV) оксид |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид | 0.0018493 |  | 0.0191732 | 0.0191732 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ; Азота оксид |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 123 | диЖелезо триокс | 0.0000480 |  | 0.0004972 | 0.0004972 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ид, Железа окси |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | д (пер.на желез |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | о) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его | 0.0000041 |  | 0.0000428 | 0.0000428 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения(в пе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | р.на марганца(I |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | V)оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганиче | 0.0000063 |  | 0.0000651 | 0.0000651 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ская:70-20% дву |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | окиси кремния ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Шамот,Цемент, п |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ыль цемент |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0.0001492 |  | 0.0015465 | 0.0015465 |  |
|  |  |  |  |  |  | 342 | Фтористые газоо | 0.0000084 |  | 0.0000872 | 0.0000872 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бразные соедине |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ния-гидрофторид |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , кремний тетра |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид (в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 344 | Фториды неорган | 0.0000148 |  | 0.0001535 | 0.0001535 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ические плохо р |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | астворимые-алюм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иния фторид, ка |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | льция фтор |  |  |  |  |  |
| 6008 | 1344530 | 364535 | 1344550 | 364565 | 5 | 1401 | Пропан-2-он; Ац | 0.0332222 |  | 0.0086112 | 0.0086112 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | етон |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат | 0.0153333 |  | 0.0039744 | 0.0039744 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные веще | 0.0001890 |  | 0.0006374 | 0.0006374 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 616 | Диметилбензол; | 0.0115293 |  | 0.0262961 | 0.0262961 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксилол (смесь и |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зомеров о-,м-,п |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 621 | Метилбензол; То | 0.0792222 |  | 0.0205344 | 0.0205344 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | луол |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит | 0.0098458 |  | 0.0261991 | 0.0261991 |  |

|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6009 | 1344530 | 364535 | 1344550 | 364565 | 5 | 133 | Кадмий оксид(в | 3.0000000e-08 |  | 0.0000003 | 0.0000003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пер.на кадмий) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец | 0.0000015 |  | 0.0000110 | 0.0000110 |  |
|  |  |  |  |  |  | 144 | Медь хлорид(в п | 0.0000184 |  | 0.0001392 | 0.0001392 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ер.на медь) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 325 | Мышьяк, неорган | 0.0000001 |  | 0.0000009 | 0.0000009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ические соедине |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ния(в пер.на мы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шьяк) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 163 | Никель; Никель | 0.0000002 |  | 0.0000015 | 0.0000015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | металлический |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганиче | 0.0267017 |  | 0.2029146 | 0.2029146 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ская:70-20% дву |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | окиси кремния ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Шамот,Цемент, п |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ыль цемент |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 183 | Ртуть; Ртуть ме | 4.5000000e-08 |  | 0.0000003 | 0.0000003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | таллическая |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 184 | Свинец и его не | 0.0000007 |  | 0.0000056 | 0.0000056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | органические со |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | единения(в пер. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на свинец) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-С19; | 0.0000132 |  | 0.0001003 | 0.0001003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды пр |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | едельные С12-С1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9; растворитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РПК-265 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1071 | Гидроксибензол; | 0.0000001 |  | 0.0000004 | 0.0000004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фенол |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0.0000002 |  | 0.0000011 | 0.0000011 |  |
|  |  |  |  |  |  | 207 | Цинк оксид (в п | 0.0000024 |  | 0.0000184 | 0.0000184 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ер.на цинк) |  |  |  |  |  |
| 6010 | 1344530 | 364535 | 1344550 | 364565 | 5 | 829 | 1,2,3,4,5,6-Гек | 2.3200000e-08 |  | 5.9300000e-09 | 5.9300000e-09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сахлорциклогекс |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ан; Гексахлоран |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 133 | Кадмий оксид(в | 3.2000000e-08 |  | 8.2000000e-09 | 8.2000000e-09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пер.на кадмий) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его | 0.0000014 |  | 0.0000003 | 0.0000003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения(в пе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | р.на марганца(I |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | V)оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 144 | Медь хлорид(в п | 0.0000171 |  | 0.0000044 | 0.0000044 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ер.на медь) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 325 | Мышьяк, неорган | 0.0000001 |  | 2.7400000e-08 | 2.7400000e-08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ические соедине |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ния(в пер.на мы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шьяк) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 163 | Никель; Никель | 0.0000002 |  | 4.6100000e-08 | 4.6100000e-08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | металлический |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганиче | 0.0110037 |  | 0.0028170 | 0.0028170 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ская:70-20% дву |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | окиси кремния ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Шамот,Цемент, п |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ыль цемент |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 183 | Ртуть; Ртуть ме | 4.1900000e-08 |  | 1.0700000e-08 | 1.0700000e-08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | таллическая |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 184 | Свинец и его не | 0.0000007 |  | 0.0000002 | 0.0000002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | органические со |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | единения(в пер. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на свинец) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-С19; | 0.0000123 |  | 0.0000031 | 0.0000031 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды пр |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | едельные С12-С1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9; растворитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РПК-265 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1071 | Гидроксибензол; | 0.0000001 |  | 1.3000000e-08 | 1.3000000e-08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фенол |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0.0000001 |  | 3.4500000e-08 | 3.4500000e-08 |  |
|  |  |  |  |  |  | 207 | Цинк оксид (в п | 0.0000002 |  | 0.0000006 | 0.0000006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ер.на цинк) |  |  |  |  |  |

Обоснование потребности строительства в дизельном топливе для строительных машин, механизмов, транспортных средств

Основные механизмы для производства строительно-монтажных работ при рекультивации полигона представлены в таблице 6.5

Таблица 6.5

| Наименование автоспецтехники | Кол-во, шт. | Мощность дизельного двигателя, кВт/л.с. | Модель | График работы | Продолжительность работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прод-ть смены, час | Смен в день, шт. | дней | маш./час. |
| Трактор | 1 | 117,7 (160) кВт (л.с.); | Т-170 с лебедкой | 8 | 1 | 500 | 420 |
| Бульдозер | 2 | 117,7 (160) кВт (л.с.); | ДЗ-27 | 8 | 1 | 500 | 5600 |
| Автовышка | 1 | 130 л.с. | АГП-22 | 8 | 1 | 500 | 50 |
| кран пневмоколесный КС, г/п 25 т | 1 | 300 л.с. | КС 55732-21 "Челябинец" Камаз 43118-50 | 8 | 1 | 500 | 3500,38175 |
| кран пневмоколесный КС, г/п 50 т | 1 | кВт (л.с.) 265 (360) | КС-65731-1 ОВОИД 50 т. на КАМАЗ-65201 (8x4) | 8 | 1 | 500 | 50 |
| Автопогрузчик, г/п 5т | 1 | 69 кВт | Komatsu FD60-10 | 8 | 1 | 500 | 1550 |
| каток дорожный самоходный 13 т | 1 | 74,9 (90,4 лс) | Bomag BW 24 RH | 8 | 1 | 500 | 310 |
| каток на пневмоколесном ходу 30 т | 1 | 92 (125 лс) | Bomag BW 28 RH | 8 | 1 | 500 | 2550 |
| Автогрейдер | 1 | 66 л.с./44 кВт | ДЗ-99 | 8 | 1 | 500 | 730 |
| Экскаватор | 1 | 90 кВт / 166 л.с. | Hitachi ZX 200 | 8 | 1 | 500 | 4000 |
| Стреловой кран | 1 | 130 л.с. | РДК-25 | 8 | 1 | 500 | 1250 |
| буровая установка | 1 | 200л.с. | MDT 180 B | 8 | 1 | 500 | 150 |
| буровая установка | 3 | 160 (217) | Figaro 3000 | 8 | 1 | 500 | 60000 |
| буровая установка | 1 | 119 (162) | Figaro 1500 | 8 | 1 | 500 | 16500 |
| Миксерная станция | 4 | 235 кВт | 58149W | 8 | 1 | 500 | 33200 |
| Компрессор | 4 | 21,6 кВт | Atlas Copco xas-47 | 8 | 1 | 500 | 5900 |
| Дизельная электростанция в кожухе с АВР | 1 | 350 кВт | АД-350-Cummins | 8 | 1 | 500 |  |
| Дизельный генератор | 3 | 120 кВт | ATLAS COPCO QES 150 | 8 | 1 | 500 |  |
| Вибропогружатель с комплектом шлангов | 1 | 120 кВт | DZ120A | 8 | 1 | 500 | 650 |
| Машины поливомоечные 6000 л | 1 | 235 (320) кВт (л.с.). | КАМАЗ 6522-RT 6x6 | 8 | 1 | 500 | 2000 |

Обоснование потребности строительства в строительных материалах при рекультивации полигона представлены в таблице 6.7

Таблица 6.7

| Вид работ | Этап строительства | Кол-во, т | Марка | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сварка | Устройство профильтрационного экрана | 0,38799 | Электроды УОНИ 13/45 (Э42А) | Ведомость потребных ресурсов |
|  |  | 0,684523 |  |  |
|  | Наружные сети канализации | 0,0495 |  | Ведомость потребных ресурсов |
|  | Фундаменты под оборудование (емкости) | 0,008662 |  | Ведомость потребных ресурсов |
|  | Колодцы | 0,08298 |  | Ведомость потребных ресурсов |
|  | Строительство дождеприемного канала | 0,001402 |  | Ведомость потребных ресурсов |
|  | Ограждение | 0,0006 |  | Ведомость потребных ресурсов |
|  | Генеральный план | 0,21847 |  | Ведомость потребных ресурсов |
|  | Наружное освещение территории | 0,001372 |  | Ведомость потребных ресурсов |
|  |  | 0,001184 |  |  |
| Газовая сварка | Демонтажные работы на территории расположения полигона | 4,685 | Кислород технический | Ведомость потребных ресурсов |
|  | Устройство профильтрационного экрана | 0,12933 | Пропан-бутан, смесь техническая | Ведомость потребных ресурсов |
| Нанесение покрытий (краска,лак) | Устройство профильтрационного экрана | 3,381248 | Эмаль ХВ-1120 | Ведомость потребных ресурсов |
|  | Строительство Дождеприемного канала | 0,00054 | Эмаль ПФ-133 | Ведомость потребных ресурсов |
|  | Ограждение полигона | 0,002698 | Краска ХВ- 1120 | Ведомость потребных ресурсов |
|  | Наружное освещение территории | 0,0000732 | Эмаль ПФ-133 | Ведомость потребных ресурсов |
|  | Устройство профильтрационного экрана | 1,033882 | Грунтовка ХС-68 | Ведомость потребных ресурсов |

Продолжение таблицы 6.7

| Нанесение покрытий (краска,лак) | Наружные сети электроснабжения | 0,0012 | Эмаль ХВ-1120 | Ведомость потребных ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,00006 | Эмаль ХВ-1120 |  |
|  |  | 0,0003 | Лак БТ-133 |  |
|  |  | 0,002962 | Лак БТ-577 |  |
|  | Наружное освещение территории | 0,0088 | Лак БТ-577 | Ведомость потребных ресурсов |
| Растоврители | Устройство профильтрационного экрана | 2,210816 | Растворитель марки Р-4А | Ведомость потребных ресурсов |
|  | Ограждение полигона | 0,001622 | Растворитель марки Р-4А | Ведомость потребных ресурсов |
|  | Наружное освещение территории | 0,003263 | Растворитель марки Р-4А | Ведомость потребных ресурсов |

Обоснование объема земляных работ при рекультивации полигона ТБО «Преображенка» представлено в таблице 6.9

Таблица 6.9

| Вид работ | Материал | Кол-во | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы по подготовке территории объекта |
| Разработка грунта с перемещением до 30м бульдозерами, 2 группа грунтов. Насыпь грунта при планировке территории | Грунт | 18167 м3 | Ведомость объемов работ |
| Разработка грунта с перемещением до 30м бульдозерами, 2 группа грунтов. Выемка грунта при планировке территории | Грунт | 14952 м3 |  |
| Разработка грунта бульдозерами, 2 группа грунтов. Устройство корыта покрытия кольцевого проезда | Грунт | 1481 м3 |  |
| Разработка грунта бульдозерами, 2 группа грунтов. Устройство корыта для плодородного грунта на участках озеленения | Грунт | 2108 м3 |  |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, 2 группа грунтов. Ввоз недостатка качественного грунта | Грунт привозной | 1443 м3 |  |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, 1 группа грунтов. Ввоз недостатка плодородного грунта | Грунт привозной | 2108 м3 |  |
| Устройство противофильтрационного экрана |
| Рекультивационный слой (Почвенно-плодородный грунт) | Грунт привозной | 8022 м3 | Ведомость объемов работ |
| Устройство дождеприемного канала |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | Грунт | 27 м3 | Ведомость объемов работ |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | Грунт привозной | 23,45 м3 |  |
| Устройство фундаментов под оборудование |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | Грунт | 4387,4 м3 | Ведомость объемов работ |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | Грунт привозной | 3741,9 м3 |  |
| Устройство колодцев |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | Грунт | 2533,38 м3 | Ведомость объемов работ |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | Грунт привозной | 2489 м3 |  |
| Устройство наружного освещения территории |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (для заземления) | Грунт | 11,5 м3 | Ведомость объемов работ |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | Грунт привозной | 11,5 м3 |  |
| ВСЕГО: | Грунт | 33119 м3 |  |
|  | Грунт | 16184,7 м3 |  |
|  | Грунт привозной | 17838,8 м3 |  |
|  | Щебень | 1470,36 м3 |  |
| БУРЕНИЕ СКВАЖИН |
| Бурение лидерных скважин в грунтах группы: 5 | Грунт | 33657,00 м 214,01 м3 | Ведомость объемов работ |
| Бурение лидерных скважин в грунтах группы: 3 | Грунт | 22438,00 м 142,67 м3 |  |
| Бурение лидерных скважин в грунтах группы: 2 | Грунт | 56095,00 м 356,68 м3 |  |
| ВСЕГО: | Грунт из скважин по периметру | 788,81 м3 |  |

### Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ

Инвентаризация выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу определены в г/с при максимальной работе всех источников и в т/год – на весь годовой период.

Качественный и количественный состав выбросов вредных веществ, поступающих в атмосферу от объекта, определен расчетным методом по утвержденным методикам.

Строительно-монтажные работы при рекультивации полигона

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

Работа автотранспорта. Источник выбросов № 6001

Для организации работы по рекультивации полигона  работают следующие виды техники, представленные в таблице 6.11.

Спецтехника работает не более 8 часов в сутки.

Таблица 6.11

| Наименование автоспецтехники | Кол-во, шт. | Мощность дизельного двигателя, кВт/л.с. | Модель | График работы | Продолжительность работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прод-ть смены, час | Смен в день, шт. | дней | маш./час. |
| Трактор | 1 | 117,7 (160) кВт (л.с.); | Т-170 с лебедкой | 8 | 1 | 500 | 420 |
| Бульдозер | 2 | 117,7 (160) кВт (л.с.); | ДЗ-27 | 8 | 1 | 500 | 5600 |
| Автовышка | 1 | 130 л.с. | АГП-22 | 8 | 1 | 500 | 50 |
| кран пневмоколесный КС, г/п 25 т | 1 | 300 л.с. | КС 55732-21 "Челябинец" Камаз 43118-50 | 8 | 1 | 500 | 3500,38175 |
| кран пневмоколесный КС, г/п 50 т | 1 | кВт (л.с.) 265 (360) | КС-65731-1 ОВОИД 50 т. на КАМАЗ-65201 (8x4) | 8 | 1 | 500 | 50 |
| Автопогрузчик, г/п 5т | 1 | 69 кВт | Komatsu FD60-10 | 8 | 1 | 500 | 1550 |
| каток дорожный самоходный 13 т | 1 | 74,9 (90,4 лс) | Bomag BW 24 RH | 8 | 1 | 500 | 310 |
| каток на пневмоколесном ходу 30 т | 1 | 92 (125 лс) | Bomag BW 28 RH | 8 | 1 | 500 | 2550 |
| Автогрейдер | 1 | 66 л.с./44 кВт | ДЗ-99 | 8 | 1 | 500 | 730 |
| Экскаватор | 1 | 90 кВт / 166 л.с. | Hitachi ZX 200 | 8 | 1 | 500 | 4000 |
| Стреловой кран | 1 | 130 л.с. | РДК-25 | 8 | 1 | 500 | 1250 |
| буровая установка | 1 | 200л.с. | MDT 180 B | 8 | 1 | 500 | 150 |
| буровая установка | 3 | 160 (217) | Figaro 3000 | 8 | 1 | 500 | 60000 |
| буровая установка | 1 | 119 (162) | Figaro 1500 | 8 | 1 | 500 | 16500 |
| Миксерная станция | 4 | 235 кВт | 58149W | 8 | 1 | 500 | 33200 |
| Компрессор | 4 | 21,6 кВт | Atlas Copco xas-47 | 8 | 1 | 500 | 5900 |
| Дизельная электростанция в кожухе с АВР | 1 | 350 кВт | АД-350-Cummins | 8 | 1 | 500 |  |
| Дизельный генератор | 3 | 120 кВт | ATLAS COPCO QES 150 | 8 | 1 | 500 |  |
| Вибропогружатель с комплектом шлангов | 1 | 120 кВт | DZ120A | 8 | 1 | 500 | 650 |
| Машины поливомоечные 6000 л | 1 | 235 (320) кВт (л.с.). | КАМАЗ 6522-RT 6x6 | 8 | 1 | 500 | 2000 |
| ИТОГО: | 31 |  |  |  |  |  |  |

Источники выбросов – двигатели автотранспорта.

Расчет выбросов выполнен с применением программного комплекса «Модульный ЭкоРасчет» (версия 4.1) НПП «ЛОГУС». Расчет выбросов представлен в Приложении 12.

Выбросы загрязняющих веществ работы автотранспорта (источник выбросов № 6001):

| Вредное вещество | Код веще- ства | Максимально разовый выброс (г/сек) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид Азота оксид Бензин Керосин Оксид углерода (CO) Оксиды серы (в пересчете на SO2) Сажа (C) | 301 304 2704 2732 337 330 328 | 1.0494787 0.1705403 0.0781111 0.2576744 2.1014417 0.1083012 0.1500639 | 3.4088532 0.5539387 0.0463600 0.8546371 3.6414411 0.3529747 0.4931096 |
| ИТОГО: |  | 3,9156113 | 9,3513144 |

Сварочный пост.

Источник выбросов № 6002

Для проведения ремонтных работ на улице оборудован пост сварки металла. Для проведения ручной дуговой сварки используются электроды марки АНО-6. Так же на участке производится газовая сварка ацетилено-кислородным пламенем и газовая сварка стали с использованием пропанобутановой смеси.

Исходные данные.

Ручная дуговая сварка:

| Марка материалов (электродов, проволоки, состав газовой смеси) | Защитная среда | Расход материалов | Время работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | кг/сутки | час/день | час/год |
| Электроды АНО-6 | - | 1435,311 | 2,87 | 8 | 1920 |

Газовая сварка:

| Газ | Расход газа | Время работы |
| --- | --- | --- |
|  | кг/год | кг/сутки | час/день | час/год |
| Кислород технический | 4685 | 19,52 | 8 | 1920 |
| Пропанобутановая смесь | 129,33 | 0,5388 | 8 | 1920 |

Расчет выбросов выполнен с применением программного комплекса «Модульный ЭкоРасчет» (версия 4.16) НПП «ЛОГУС». Расчет выбросов представлен в Приложении 12.

| Вредное вещество | Код веще- ства | Максимально разовый выброс (г/сек) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид Азота оксид Железа оксид Марганец и его соединения | 301 304 123 143 | 0.0030937 0.0005027 0.0001893 0.0000163 | 0.0855341 0.0138993 0.0052338 0.0004504 |
| Оксид углерода | 337 | 0.0005888 | 0.0162792 |
| Пыль неорганическая, сод. SiO2 20-70% | 2908 | 0.0000248 | 0.0006854 |
| Фтористые соединения:плохо растворимы | 344 | 0.0000584 | 0.0016157 |
| Фтористый водород | 342 | 0.0000332 | 0.0009180 |

Окраска

Источник выбросов № 6003

| Способ окраски | Марка используемой краски | Расход краски | Время работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | кг/день | Час/день в самый напряж, месяц | День/месяц |
| Безвоздушное распыление | Эмаль ХВ-1120 | 3385,146 | 14,10 | 8 | 20 |
| Безвоздушное распыление | Грунтовка ХС-68 | 1033,882 | 4,30 | 8 | 20 |
| Безвоздушное распыление | Растворитель марки Р-4А | 2215,701 | 9,23 | 8 | 20 |
| Безвоздушное распыление | Лак БТ -577, БТ-133 | 12,675 | 1,06 | 4 | 1 |
| Безвоздушное распыление | Эмаль ПФ-133 | 0,6864 | 0,16 | 4 | 1 |

Расчет выбросов выполнен с применением программного комплекса «Модульный ЭкоРасчет» (версия 4.16) НПП «ЛОГУС». Расчет выбросов представлен в Приложении 12.

Выбросы загрязняющих веществ при окраске и сушке покрытия (источник выбросов № 6003):

| Вредное вещество | Код в-ва | Максимально разовый выброс (г/сек) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ацетон | 1401 | 0.0748060 | 0.5170588 |
| Бутилацетат | 1210 | 0.1496840 | 1.0346160 |
| Аэрозоль краски (взвешенные вещества) | 2902 | 0.0025100 | 0.0118043 |
| Ксилол | 616 | 0.0919848 | 0.4023207 |
| Толуол | 621 | 0.5019541 | 3.4695065 |
| Уайт-спирит | 2752 | 0.0279108 | 0.0048230 |
| Циклогексанон | 1411 | 0.0058271 | 0.0402766 |
| ИТОГО: | 0,8546768 | 5,4804059 |

Пересыпка грунта

Источник выброса № 6004

Расчет выбросов проведен в соответствии с "Методическим пособием по расчету выбросов от  неорганизованных источников в промышленности строительных материалов" (Новороссийск, 2001 г.) [8]:

Величина максимально разового выброса (г/с) пыли при ссыпке определяется по формуле

Мпер = К1*К2*К3*К4*К5*К7*К8* К9*В*Gч*106/3600, г/с

Величина валовых выбросов (т/год) определяется по формуле:

Ппер = К1*К2*К3*К4*К5*К7*К8* К9*В*Gгод, т/год

где К1 – весовая доля пылевой фракции в материале.

К2 – доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль; 
К3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия;

К4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования;

К5 – коэффициент, учитывающий влажность материала;

К7 – коэффициент, учитывающий крупность материала;

К8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера. При использовании иных типов перегрузочных устройств

К9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала Принимается равным 0,2 при сбросе материала весом до 10 т, и 0,1 - свыше 10 т Для остальных неорганизованных источников коэффициент К9 выбрать равным 1 *

В – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки;

Gч – суммарное количество перерабатываемого материала;

Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года,

Объем грунта с поверхности территории полигона – 33119 м3, с территории объекта – 16184,7 м3, чистого привозного – 17838,8 м3, щебня 1470,36  м3. Плотность грунта 1200 кг/м3, щебня - 1400 кг/м3.

Количество материалов:

- Щебень – 2058,504 т/год;

- Грунт с поверхности территории полигона – 39742,8 т/год.

- Грунт с территории объекта – 19421,64 т/год.

- Грунт чистый привозной – 21406,56 т/год.

Исходные данные

| Параметры | Щебень | Грунт с поверхности территории полигона | Грунт по территории объекта | Грунт чистый привозной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер куска, мм | 50-100 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Коэффициент К1 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент К2 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Влажность материала, % | 0-7 % | 0-5 % | 0-5 % | 0-5 % |
| Коэффициент К3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Коэффициент К4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент К5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Коэффициент К7 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Коэффициент В, (1,5 м) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Gгод, Количество пересыпаемой породы, т/год | 2058,504 | 39742,8 | 19421,64 | 21406,56 |
| Время пересыпки, час/год | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 |
| Gч, Количество пересыпаемой породы, т/час | 0,975 | 18,81 | 9,20 | 10,13 |

Максимально разовые выбросы щебня составят:

Qщебень= 0,4×0,04×0,02×1,4×1×0,6×0,4×0,975×106×0,6/ 3600 =0,0174720 г/с,

Валовые выбросы щебня составят:

Мщебень=  0,4×0,04×0,02×1,4×1×0,6×0,4×2058,504×0,6= 0,0037933 т/год

Максимально разовые выбросы грунта с поверхности полигона составят:

qгрунт= 0,4 × 0,05×0,03×1,4×1×0,7×0,8×18,81×106×0,6/ 3600 = 1,4747040 г/с,

Валовые выбросы грунта с поверхности полигона составят:

М грунт= 0,4×0,05×0,03×1,4×1×0,7×0,8×39742,8×106×0,6 = 11,2170079 т/год

Согласно Максимальным концентрациям загрязняющих веществ  в пробах грунтов с поверхности территории полигона, в атмосферу поступают следующие вещества:

| Наименование компонента | % мас. | Код | Максимально разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свинец | 0,0065 | 184 | 0,0000959 | 0,0007291 |
| Кадмий | 0,001238 | 133 | 0,0000183 | 0,0001389 |
| Цинк | 0,0246 | 207 | 0,0003628 | 0,0027594 |
| Никель | 0,0035 | 163 | 0,0000516 | 0,0003926 |
| Мышьяк | 0,00171 | 325 | 0,0000252 | 0,0001918 |
| Ртуть | 0,001973 | 183 | 0,0000291 | 0,0002213 |
| Формальдегид | 0,00127 | 1325 | 0,0000187 | 0,0001425 |
| Фенол | 0,00073 | 1071 | 0,0000108 | 0,0000819 |
| Нефтепродукты | 0,6038 | 2754 | 0,0089043 | 0,0677283 |
| Хлорид | 0,09178 | 144 | 0,0013535 | 0,0102950 |
| Пыль неорганическая ( SiO2 20-70 %) | 99,2627 | 2908 | 1,4638310 | 11,1343049 |
| Итого: | 100 |  | 1,4747042 | 11,2170091 |

Максимально разовые выбросы грунта  по территории объекта составят:

qгрунт= 0,4 × 0,05×0,03×1,4×1×0,7×0,8×9,20×106×0,6/ 3600 = 0,7212800 г/с,

Валовые выбросы грунта по территории объекта составят:

М грунт= 0,4×0,05×0,03×1,4×1×0,7×0,8×19421,64×106×0,6 = 5,4815637 т/год

Согласно Максимальным концентрациям загрязняющих веществ в пробах грунта (8-ИЭИ-01), в атмосферу поступают следующие вещества:

| Наименование компонента | % мас. | Код | Максимально разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свинец | 0,00624 | 184 | 0,0000450 | 0,0003420 |
| Кадмий | 0,00029 | 133 | 0,0000021 | 0,0000159 |
| Цинк | 0,02040 | 207 | 0,0001471 | 0,0011182 |
| Никель | 0,00163 | 163 | 0,0000118 | 0,0000893 |
| Мышьяк | 0,00097 | 325 | 0,0000070 | 0,0000532 |
| Ртуть | 0,00038 | 183 | 0,0000027 | 0,0000208 |
| Марганец | 0,01223 | 143 | 0,0000882 | 0,0006704 |
| Формальдегид | 0,00122 | 1325 | 0,0000088 | 0,0000669 |
| Фенол | 0,00046 | 1071 | 0,0000033 | 0,0000252 |
| Нефтепродукты | 0,11140 | 2754 | 0,0008035 | 0,0061065 |
| Хлорид | 0,15464 | 144 | 0,0011154 | 0,0084767 |
| Пыль неорганическая ( SiO2 20-70 %) | 99,6800 | 2908 | 0,7189719 | 5,4640227 |
| Итого: | 100 |  | 0,7212084 | 5,4810194 |

Максимально разовые выбросы грунта чистый привозной составят:

qгрунт= 0,4 × 0,05×0,03×1,4×1×0,7×0,8×10,13×106×0,6/ 3600 = 0,7941920 г/с,

Валовые выбросы грунта чистый привозной составят:

М грунт= 0,4×0,05×0,03×1,4×1×0,7×0,8×21406,56×106×0,6 = 6,0417875 т/год

Всего выбросов по источнику:

| Наименование компонента | Код | Максимально разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Свинец | 184 | 0,0001409 | 0,0010711 |
| Кадмий | 133 | 0,0000204 | 0,0001548 |
| Цинк | 207 | 0,0005099 | 0,0038776 |
| Никель | 163 | 0,0000634 | 0,0004819 |
| Мышьяк | 325 | 0,0000322 | 0,0002450 |
| Ртуть | 183 | 0,0000318 | 0,0002421 |
| Марганец | 143 | 0,0000882 | 0,0006704 |
| Формальдегид | 1325 | 0,0000275 | 0,0002094 |
| Фенол | 1071 | 0,0000141 | 0,0001071 |
| Нефтепродукты | 2754 | 0,0097078 | 0,0738348 |
| Хлорид | 144 | 0,0024689 | 0,0187717 |
| Пыль неорганическая ( SiO2 20-70 %) | 2908 | 2,9769949 | 22,6401151 |
| Итого: |  | 2,9901046 | 22,7398161 |

Бурение скважин. Источник выброса № 6005

Расчет выбросов пыли при проведении буровых работ на территории площадки проведен на основании Методического пособия по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, Новороссийск, 2000 г. по формуле:

М = 0,785 * d2 * vб * ρ * T * K1 * K2 (1-η), т/год;

где d  – диаметр буровых скважин, м;

v – скорость бурение , м/ч;

ρ – плотность породы, т/м3;

Т – годовое количество рабочих часов, ч/год;

η – эффективность средств пылеулавливания;

К1 – содержание пылевой фракции в буровой мелочи, доля единицы (принимается равным 0,1);

К2 – доля пыли (от всей массы пылевой фракции), переходя в аэрозоль ( принимается равным 0,02.

Максимально –разовый выброс определяется по формуле:

М = 0,785 * d2 * vб * ρ * K1 * K2 (1-η)103/3,6, г/с;

Исходные данные

| Характеристика | Единица | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диаметр буровых скважин, d | м | 0,09 |
| Скорость бурения, v | м/ч | 12,0 |
| Плотность породы, ρ | т/м3 | 1,2 |
| Годовое количество рабочих часов, Т | ч/год | 960 |
| Эффективность средств пылеулавливания, η | доля ед. | 0,85 |
| Содержание пылевой фракции в буровой мелочи, К1 | доля ед. | 0,10 |
| Доля пыли (от всей массы пылевой фракции), переходя в аэрозоль, К2 |  | 0,02 |

М = 0,785 * 0,092 * 12 * 1,2 * 960 * 0,1 * 0,02 = 0,175792  т/год;

М = (0,785 * 0,092 * 12 * 1,2  * 0,1 * 0,02 *103)/3,6 = 0,050868 г/с;

| Вредное вещество | Код в-ва | Максимально разовый выброс (г/сек) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пыль неорганическая ( SiO2 20-70 %) | 2908 | 0,050868 | 0,175792 |

Согласно Максимальным концентрациям загрязняющих веществ в пробах из скважин в атмосферу поступают следующие вещества:

| Наименование компонента | % мас. | Код | Максимально разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свинец | 0,0139 | 184 | 0,0000071 | 0,0000244 |
| Цинк | 0,0158 | 207 | 0,0000080 | 0,0000278 |
| Никель | 0,00103 | 163 | 0,0000005 | 0,0000018 |
| Мышьяк | 0,00020 | 325 | 0,0000001 | 0,0000004 |
| Ртуть | 0,00093 | 183 | 0,0000005 | 0,0000016 |
| Формальдегид | 0,003155 | 1325 | 0,0000016 | 0,0000055 |
| Фенол | 0,001029 | 1071 | 0,0000005 | 0,0000018 |
| Нефтепродукты | 1,1125 | 2754 | 0,0005659 | 0,0019557 |
| Хлорид | 0,0423 | 144 | 0,0000215 | 0,0000744 |
| Пыль неорганическая ( SiO2 20-70 %) | 98,808946 | 2908 | 0,0502621 | 0,1736982 |
| Итого: | 100 |  | 0,0508680 | 0,1757920 |

### Характеристика объекта как источника воздействия на атмосферу на период эксплуатации

Всего, согласно проведенной инвентаризации, на участке проектирования КНС и ЛОС выявлено 3 источника выбросов загрязняющих веществ, в том числе 3 неорганизованных.

Валовое количество выбросов загрязняющих веществ составляет 0,0002619 т/год (0,0000140 г/с).

Суммарные данные по выбросам представлены в таблице 6.7.

Таблица 6.7 Суммарный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации

| Вещество | Критерии качества Атмосферного воздуха | Выброс вещества |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование | ПДКм.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Класс опасн. | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 333 | Дигидросульфид; Сероводород | 0.008000 | 0.000000 | 0.000000 | 2 | 2.5520e-08 | 0.0000006 |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 200.000000 | 50.000000 | 0.000000 | 4 | 0.0000053 | 0.0000988 |
| 416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 50.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 3 | 0.0000013 | 0.0000241 |
| 501 | Пентилены; Амилены (смесь изомеров) | 1.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 4 | 0.0000002 | 0.0000033 |
| 602 | Бензол | 0.300000 | 0.100000 | 0.000000 | 2 | 0.0000001 | 0.0000026 |
| 616 | Диметилбензол; Ксилол (смесь изомеров о-,м-,п-) | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 3 | 1.0610e-08 | 0.0000002 |
| 621 | Метилбензол; Толуол | 0.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 3 | 0.0000001 | 0.0000019 |
| 627 | Этилбензол | 0.020000 | 0.000000 | 0.000000 | 3 | 3.5400e-09 | 6.5500e-08 |
| 2754 | Алканы С12-С19; Углеводороды предельные С12-С19; р | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4 | 0.0000070 | 0.0001303 |
|  | Всего |  |  |  |  | 0.0000140 | 0.0002619 |

Таблица 6.8 (Часть 1) Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

| Цех, участок | Источник выделения загрязняющих веществ | Наименование источника вы- броса вредных веществ | К-во ист. под од- ним но- мером, шт. | Номер ист. выброса | Номер режима (стадии) выброса | Высота ист. выброса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено- вание | Наименование | К-во, шт | К-во часов рабо- ты в год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Резервуары-накопители | 1 | 8760.00 | Неорганизованный выброс | 1 | 6001 |  | 1.50 | Резервуары-накопители |
|  | Пескомаслобензо- | 1 | 8760.00 | Неорганизованный | 1 | 6002 |  | 1.50 | Пескомаслобензо- |
|  | отделитель |  |  | выброс |  |  |  |  | отделитель |
|  | КНС | 1 | 8760.00 | Неорганизованный | 1 | 6003 |  | 1.50 | КНС |
|  |  |  |  | выброс |  |  |  |  |  |

Таблица 6.8 (Часть 2)

| № ист | Координаты по карте-схеме, м | Ширина площад- ного источ- ника, м | Загрязняющее вещество | Выбросы загрязняю- щих веществ | Валовый выброс по источнику, т/год | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  | г/с | мг/м3 при н.у. | т/год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 6001 | 1344039 | 365500 | 1344047 | 365510 | 26 | 501 | Пентилены; Амилены | 4.3900000e-08 |  | 6.0000000e-14 | 6.0000000e-14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (смесь изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 602 | Бензол | 3.5200000e-08 |  | 4.0000000e-14 | 4.0000000e-14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 616 | Диметилбензол; | 2.6400000e-09 |  | 3.0000000e-14 | 3.0000000e-14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксилол (смесь и |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зомеров о-,м-,п-) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 333 | Дигидросульфид; | 4.9200000e-09 |  | 1.0000000e-14 | 1.0000000e-14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сероводород |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 621 | Метилбензол; Толуол | 2.5500000e-08 |  | 3.0000000e-14 | 3.0000000e-14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-С19; | 0.0000018 |  | 2.2200000e-12 | 2.2200000e-12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 627 | Этилбензол | 8.7900000e-10 |  | 1.0000000e-14 | 1.0000000e-14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 415 | Смесь углеводородов | 0.0000013 |  | 1.6800000e-12 | 1.6800000e-12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | Смесь углеводородов | 0.0000003 |  | 4.1000000e-13 | 4.1000000e-13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 6.8 (часть 2)

|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6002 | 1344062 | 365508 | 1344064 | 365510 | 6 | 501 | Пентилены; Амилены | 2.3000000e-08 |  | 4.0000000e-14 | 4.0000000e-14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (смесь изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 602 | Бензол | 1.8400000e-08 |  | 3.0000000e-14 | 3.0000000e-14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 616 | Диметилбензол; | 1.3800000e-09 |  | 2.0000000e-14 | 2.0000000e-14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксилол (смесь и |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зомеров о-,м-,п-) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 333 | Дигидросульфид; | 2.5800000e-09 |  | 4.0000000e-14 | 4.0000000e-14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сероводород |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 621 | Метилбензол; Толуол | 1.3400000e-08 |  | 2.0000000e-14 | 2.0000000e-14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-С19; | 0.0000009 |  | 1.5000000e-12 | 1.5000000e-12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 627 | Этилбензол | 4.6100000e-10 |  | 1.0000000e-14 | 1.0000000e-14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 415 | Смесь углеводородов | 0.0000007 |  | 1.1400000e-12 | 1.1400000e-12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | Смесь углеводородов | 0.0000002 |  | 2.7000000e-13 | 2.7000000e-13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 |  |  |  |  |  |
| 6003 | 1344065 | 365500 | 1344064 | 365501 | 2 | 501 | Пентилены; Амилены | 0.0000001 | 0.0001100 | 0.0000033 | 0.0000033 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (смесь изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 602 | Бензол | 8.7800000e-08 | 0.0000878 | 0.0000026 | 0.0000026 |  |
|  |  |  |  |  |  | 616 | Диметилбензол; | 6.5900000e-09 | 0.0000066 | 0.0000002 | 0.0000002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксилол (смесь и |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зомеров о-,м-,п-) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 333 | Дигидросульфид; | 1.2300000e-08 | 0.0000211 | 0.0000004 | 0.0000004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сероводород |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 621 | Метилбензол; Толуол | 6.3700000e-08 | 0.0000637 | 0.0000019 | 0.0000019 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-С19; | 0.0000044 | 0.0044000 | 0.0001306 | 0.0001306 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 627 | Этилбензол | 2.2000000e-09 | 0.0000022 | 6.5500000e-08 | 6.5500000e-08 |  |
|  |  |  |  |  |  | 415 | Смесь углеводородов | 0.0000033 | 0.0033100 | 0.0000988 | 0.0000988 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | Смесь углеводородов | 0.0000008 | 0.0008070 | 0.0000241 | 0.0000241 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 |  |  |  |  |  |

В соответствии с п.7.1.13 таблицы 7.1.2 «Канализационные очистные сооружения» Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция с изменениями от 25 апреля 2014 года), размер санитарно-защитной зоны для канализационных насосных станций (КНС) и локальных очистных сооружений (ЛОС) производительностью от 0,2 до 5,0 тыс. м3/сутки составляет 20 м. Проектируемые КНС и ЛОС технологически связаны. Производительность 21,6 м3/час (518,4 м3/сут)..

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Резервуары-накопители. Источник выбросов № 6001

Расчет выполнен на основании «Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», г. Казань, г. Новополоцк, 1997 г.

Загрязняющее вещество – пары бензина.

Высота источника выброса – 1,5 м. Диаметр дыхательного клапана – 0,1 м.

Исходные данные

| № | Состав продукта | Режим эксплуатации (мерник/ буферная емкость) | Количество продукта, закачиваемое в резервуар, т/год | Производительность насоса при закачивании продукта VЧmax, м3/ч | Плотность, т/м3 | Объем резервуара, м3 | Количество резервуаров, ед. | Температура жидкости в резервуаре, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование вещества | Содержаниемг/дм3 |  |  |  |  |  |  | tжmin | tжmax |
| 1-6 | вода |  | Мерник, заглубленный | 8955 | Самотек, 41,2 м3/час | 1,0 | 60 | 6 | 0 | 27,6 |
|  | н/продукты | 1 мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Содержание нефтепродукта в воде -  1 мг/дм3 (0,0001 %).

Продолжение исходных данных

| Pнп, мм рт.ст. | m | Крmax | Крср | Кв | Коб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min | max |  |  |  |  |  |
| 180 | 400 | 86,2 | 0,80 | 0,56 | 1 | 2,00 |

Выбросы паров многокомпонентных жидких смесей известного состава рассчитываются по формуле [6]:

- максимально разовые выбросы:

, г/с

- годовые выбросы:

, т/год

где ,  - давление насыщенных паров i-го компонента при минимальной и максимальной температуре жидкости соответственно, мм.рт.ст.;

- массовая доля вещества;

- молекулярная масса паров жидкости;

- плотность вещества, т/м3;

,  - опытные коэффициенты, согласно приложению 8 Методических указаний;

- опытный коэффициент, согласно приложению 9 Методических указаний;

- коэффициент оборачиваемости, согласно приложению 10 Методических указаний;

, ,(С - максимальная и минимальная температура жидкости в резервуаре соответственно;

- максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;

В – количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год.

Выбросы  от источника № 6001:

| Наименование компонента | % мас. | Максимально разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин |
| Углеводороды предельные С1-С5 | 75,47 | 0,0000013 | 1,68E-12 |
| Углеводороды предельные С6-С10 | 18,38 | 0,0000003 | 4,10E-13 |
| Амилены | 2,50 | 4,39E-08 | 5,58E-14 |
| Бензол | 2,00 | 3,52E-08 | 4,46E-14 |
| Толуол | 1,45 | 2,55E-08 | 3,23E-14 |
| Ксилол | 0,15 | 2,64E-09 | 3,35E-15 |
| Этилбензол | 0,05 | 8,79E-10 | 1,12E-15 |
| Дизель |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 99,52 | 0,0000017 | 2,22E-12 |
| Сероводород | 0,48 | 8,44E-09 | 1,07E-14 |
| Итого: | 100 | 0,0000035 | 4,46E-12 |

Пескомаслобензоотделитель. Источник № 6002

Расчет выполнен на основании «Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», г. Казань, г. Новополоцк, 1997 г.

ЗВ – пары бензина. Эффективность очистки сточных вод по нефтепродуктам - 85%. Высота источника выброса – 1,5 м. Диаметр дыхательного клапана – 0,1 м.

Исходные данные

| Состав продукта | Режим эксплуатации (мерник/ буферная емкость) | Количество продукта, закачиваемое в резервуар, т/год | Производительность насоса при закачивании продукта VЧmax, м3/ч | Плотность, т/м3 | Объем резервуара, м3 | Количество резервуаров, ед. | Температура жидкости в резервуаре, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вещества | Содержаниемг/дм3 |  |  |  |  |  |  | tжmin | tжmax |
| вода |  | Мерник, заглубленный | 8955 | 6 л/с = 21,6 м3/час | 1,0 | 5 | 1 | 0 | 27,6 |
| н/продукты | 1 мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Содержание нефтепродукта в воде -  1 мг/дм3 (0,0001 %).

Продолжение исходных данных

| Pнп, мм рт.ст. | m | Крmax | Крср | Кв | Коб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min | max |  |  |  |  |  |
| 180 | 400 | 86,2 | 0,80 | 0,56 | 1 | 1,35 |

Выбросы  от источника выброса № 6002 составят:

| Наименование компонента | % мас. | Максимально разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин |
| Углеводороды предельные С1-С5 | 75,47 | 6,95E-07 | 1,14E-12 |
| Углеводороды предельные С6-С10 | 18,38 | 1,69E-07 | 2,77E-13 |
| Амилены | 2,50 | 2,30E-08 | 3,76E-14 |
| Бензол | 2,00 | 1,84E-08 | 3,01E-14 |
| Толуол | 1,45 | 1,34E-08 | 2,18E-14 |
| Ксилол | 0,15 | 1,38E-09 | 2,26E-15 |
| Этилбензол | 0,05 | 4,61E-10 | 7,53E-16 |
| Дизель |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 99,52 | 0,0000009 | 1,50E-12 |
| Сероводород | 0,48 | 4,42E-09 | 7,23E-15 |
| Итого: | 100 | 0,0000018 | 3,01E-12 |

КНС (в случае наличия дыхательного клапана или патрубка)

Расчет выбросов выполнен по «Методике расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования» (РМ62-91-90), Воронеж, 1991 г.

Максимальный выброс загрязняющих веществ в атмосферу с открытой поверхности нефтепродуктов рассчитывается по формуле:

G = 2,78×10-4× (5,38+4,1×Wmax)× F×Pi×xi×M1/2, г/с,

где Wmax – максимальная скорость ветра, Wmax = 4,3 м/с;

F – площадь поверхности жидкости, м2;

Pi – давление насыщенного пара при максимальной температуре жидкости, мм рт.ст.;

xi – мольная доля вещества, для однокомпонентной жидкости xi =1;

М – молекулярная масса вещества, кг/моль;

2,78×10-4 – переводной коэффициент, принят по методике (1/3600) ;

5,38 – расчетный коэффициент, принят по методике .

Выбросы загрязняющих веществ (кг/час) рассчитываются по формуле:

G = 0,001× (5,38+4,1×W)× F×Pi×xi×M1/2, где

Pi – давление насыщенного пара при среднегодовой температуре жидкости, мм рт.ст;

Wmax – среднегодовая скорость ветра, 4,0 м/с.

0,001 – переводной коэффициент, принят по методике .

| Площадь поверхности, м2 | Время работы, час/год | Давление насыщенного пара, Pi , мм рт.ст. | Молекулярная масса, М | Содержание нефтепродуктов, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,77 | 8760 | 400 | 86,2 | 1 |

Максимальное содержание нефтепродуктов при поступлении в КНС - 0,0001 % (1 мг/л).

Мольная доля содержании нефтепродуктов составит:

Хн/п = 0,000001/86,2 /(0,000001/86,2 + (1-0,000001)/18) = 0,00000021

Максимально разовые выбросы

Gнефт.прод. = 2,78×10-4× (5,38+4,1×4,3)× 1,77×400×0,00000021×86,21/2 = 0,0000088 г/с

Выбросы загрязняющих веществ (кг/час):

Gнефт.прод= 0,001× (5,38+4,1×4,0)× 1,77×4×0,00000021×2681/2 = 0,0000299 кг/час,

Валовый выброс нефтепродуктов:

Gнефт.прод = 0,0000299 × 8760 ×10-3 = 0,0002619 т/год

Выбросы от КНС:

| Наименование компонента | % мас. | Максимально разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин |
| Углеводороды предельные С1-С5 | 75,47 | 3,31E-06 | 0,0000988 |
| Углеводороды предельные С6-С10 | 18,38 | 8,07E-07 | 0,0000241 |
| Амилены | 2,50 | 1,10E-07 | 0,0000033 |
| Бензол | 2,00 | 8,78E-08 | 0,0000026 |
| Толуол | 1,45 | 6,37E-08 | 0,0000019 |
| Ксилол | 0,15 | 6,59E-09 | 1,96E-07 |
| Этилбензол | 0,05 | 2,20E-09 | 6,55E-08 |
| Дизель |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 99,52 | 0,0000044 | 0,0001303 |
| Сероводород | 0,48 | 2,11E-08 | 6,29E-07 |
| Итого: | 100 | 0,0000088 | 0,0002619 |

## 6.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Учитывая характер направленности воздействия на атмосферный воздух и величины расчетных выбросов загрязняющих веществ, при выполнении строительных работ основными мероприятиями по снижению и недопущению их превышения, являются:

- перед началом работ проведение экспресс-контроля содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах ДВС автостроительной техники и автотранспорта, задействованных на восстановительных работах;

- немедленная регулировка двигателей автостроительной техники и автотранспорта в случае обнаружения выбросов NO2 и CO, превышающих нормативные значения;

- при проведении погрузо-разгрузочных работ по мере возможности применять электрифицированное оборудование;

- соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех видов работ.

Основные мероприятия, направленные на сокращение объемов и токсичности выбросов, а, следовательно, и снижения приземных концентраций при рекультивации объекта предусмотрены по следующим направлениям:

- проведение регулярного технического обслуживания двигателей и использование качественного топлива;

- контроль по содержанию оксида углерода, оксидов азота в выхлопных газах;

- контроль и обеспечение должной эксплуатации и обслуживания автотранспорта, специальной и строительной техники;

- доведение до минимума количества одновременно работающих двигателей.

В целях снижения пылевыделения при разгрузке и перемещении грунта автотранспортом и автотракторной техникой необходимо производить погрузку материалов экскаваторами с наименьшей высоты выгрузки.

## 6.4 Определение влияния шума от объекта намечаемой деятельности на окружающую среду

Шум – один из наиболее распространенных вредных факторов окружающей среды. Шумовое воздействие рассматривается как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы, которое заключается в отрицательном влиянии звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли) на объекты окружающей природной среды. Проблема борьбы с шумом является неотъемлемой частью охраны труда и защиты окружающей среды.

6.4.1 Характеристика объекта как источника воздействия на акустическую ситуацию на период производства работ

Во время строительно-монтажных работ при рекультивации полигона

Расчеты проведены в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», СП 51.13330.2011, и пособием по составлению раздела проекта (рабочего проекта) «Охрана окружающей среды» к СНиП 1.02.01-85.

Шумовые воздействия предприятия могут рассматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Величина воздействия шума на человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума, их продолжительности и периодичности.

Влияние источников шумового воздействия на границе жилой зоны

Для расчета уровня звука выбраны расчетные точки на границе жилой зоны :

  - РТ 1 (т.6 в расчете рассеивания);

Уровень звукового давления от источников шума в расчетных точках определяется по формуле: ,                            (7.1)

где      Lp – уровень звуковой мощности источника шума, дБА;

Ф – фактор направленности источника шума, для ненаправленного источника Ф = 1; 10×lg Ф = 0

Ω – пространственный угол излучения звука, принимаемый для источника шума на поверхности территории или ограждающих конструкций зданий и сооружений Ω = 2π, 10×lg Ω = 8 дБ;

r – расстояние от источника шума до расчетной точки, м;

β – затухание звука в атмосфере, при расстоянии от источника шума до расчетной точки r ( 50м затухание в атмосфере не учитывается. При  среднегеометрической частоте октавных полос, равной 500 Гц, βа=3 дБ/км.

С учетом неодновременности работ, основные источники шума на площадке представлены в таблице 6.9.

Шумовые характеристики спецтехники при въезде-выезде и при работе на площадке оборудования приняты согласно СНиП II-12-77 «Защита от шума», пособию к СНиП II-12-77 «Каталог шумовых характеристик технологического оборудования», СН 2.2.1/2.1.1984-2000.

Таблица 6.9

| № источника | Наименование источника | Норма, дБ | Уровень звука, дБ | Суммарный уровни звукового давления, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа спецтехники |
| ИШ-1 | Трактор | 80 | 99 | 108,56 |
|  | Бульдозер | 80 | 87 |  |
|  | Кран пневмоколесный КС (Камаз 43118-50) | 80 | 78 |  |
|  | Автопогрузчик | 80 | 73 |  |
|  | Экскаватор | 80 | 73 |  |
|  | Каток дорожный самоходный | 80 | 78 |  |
|  | Компрессор Atlas Copco xas-47 | 80 | 98 |  |
|  | Дизельный генератор | 80 | 73 |  |
|  | Работа гидромолота при демонатжных работах | 80 | 78 |  |

Уровень звукового давления в расчетных точках от источника шума ИШ-1 рассчитывался по формуле (7.1). Исходные данные, необходимые для расчета, представлены в таблице 6.10

Таблица 6.10

| № источника шума | Расстояние от ИШ до расчетной точки, м |
| --- | --- |
|  | РТ-1 |
| ИШ-1 | 990 |

Результаты расчета уровня звукового давления по площадке в расчетной точке приведены в таблице 6.11

Таблица 6.11

| № источника шума | Уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц |
| --- | --- |
|  | РТ-1 |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| ИШ-1 | 55,63 | 54,93 | 54,14 | 52,66 | 49,69 | 43,75 | 31,87 | 8,11 |
| Допустимые уровни звукового давления | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 |

Проведенный акустический расчет показал, что суммарные уровни звукового давления, создаваемые источниками площадки, не превышают допустимые для рабочих мест и территорий, прилегающих к жилым домам.

Влияние источников шумового воздействия с учетом фонового уровня шума

В качестве фона были использованы шумовые характеристики транспортных потоков по дороге местного значения ИШ-2 (юго-западное направление).

Шумовые характеристики источника шума приняты согласно СНиП 11-12-77 «Защита от шума» (раздел 10) и представлены в таблице 6.12.

Таблица 6.12

| № источника | Наименование источника | Норма, дБ | Уровень звука, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| ИШ-2 | Транспортный поток дороге местного значения | 80 | 73 |

Уровень звукового давления в расчетных точках от источника шума ИШ-2 рассчитывался по формуле (7.1). Исходные данные, необходимые для расчета, представлены в таблице 6.13.

Таблица 6.13

| № источника шума | Расстояние от ИШ до расчетной точки, м |
| --- | --- |
|  | РТ-1 |
| ИШ-2 | 90 |

Результаты расчета суммарного уровня звукового давления, создаваемого источниками шума, расположенными на территории площадки с учетом фонового уровня шума, приведены в таблице 6.14.

Таблица 6.14 Итоговые уровни звукового давления с учетом фона

| № источника шума | Уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц |
| --- | --- |
|  | РТ-1 |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| ИШ-1 | 55,63 | 54,93 | 54,14 | 52,66 | 49,69 | 43,75 | 31,87 | 8,11 |
| Фоновый уровень шума ИШ-2 | 35,69 | 35,62 | 35,55 | 35,42 | 35,15 | 34,61 | 33,53 | 31,37 |
| Сумма уровней звукового давления | 55,67 | 54,97 | 54,22 | 52,78 | 49,93 | 44,25 | 35,53 | 31,37 |
| Допустимые уровни звукового давления | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 |

Выводы:

Проведенный акустический расчет показал, что суммарные уровни звукового давления, создаваемые источниками площадки с учетом фонового уровня шума, создаваемого транспортным потоком по улице местного значения, не превышают допустимые для рабочих мест и территорий, прилегающих к жилым домам.

Во время строительно-монтажных работ при рекультивации полигона

Расчеты проведены в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», СП 51.13330.2011, и пособием по составлению раздела проекта (рабочего проекта) «Охрана окружающей среды» к СНиП 1.02.01-85.

Шумовые воздействия предприятия могут рассматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Величина воздействия шума на человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума, их продолжительности и периодичности.

Влияние источников шумового воздействия на границе жилой зоны

Для расчета уровня звука выбраны расчетные точки на границе жилой зоны :

  - РТ 1 (т.6 в расчете рассеивания);

Уровень звукового давления от источников шума в расчетных точках определяется по формуле: ,                      (7.1)

где      Lp – уровень звуковой мощности источника шума, дБА;

Ф – фактор направленности источника шума, для ненаправленного источника Ф = 1; 10×lg Ф = 0

Ω – пространственный угол излучения звука, принимаемый для источника шума на поверхности территории или ограждающих конструкций зданий и сооружений Ω = 2π, 10×lg Ω = 8 дБ;

r – расстояние от источника шума до расчетной точки, м;

β – затухание звука в атмосфере, при расстоянии от источника шума до расчетной точки r ( 50м затухание в атмосфере не учитывается. При  среднегеометрической частоте октавных полос, равной 500 Гц, βа=3 дБ/км.

С учетом неодновременности работ, основные источники шума на площадке представлены в таблице 6.15.

Шумовые характеристики спецтехники при въезде-выезде и при работе на площадке оборудования приняты согласно СНиП II-12-77 «Защита от шума», пособию к СНиП II-12-77 «Каталог шумовых характеристик технологического оборудования», СН 2.2.1/2.1.1984-2000.

Таблица 6.15

| № источника | Наименование источника | Норма, дБ | Уровень звука, дБ | Суммарный уровни звукового давления, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа спецтехники |
| ИШ-1 | Кран пневмоколесный КС (Камаз 43118-50) | 80 | 78 | 82,1 |
|  | Автопогрузчик | 80 | 73 |  |
|  | Автогрейдер | 80 | 73 |  |
|  | Работа гидромолота при демонатжных работах | 80 | 78 |  |

Уровень звукового давления в расчетных точках от источника шума ИШ-1 рассчитывался по формуле (7.1). Исходные данные, необходимые для расчета, представлены в таблице 6.16.

Таблица 6.16

| № источника шума | Расстояние от ИШ до расчетной точки, м |
| --- | --- |
|  | РТ-1 |
| ИШ-1 | 40 |

Результаты расчета уровня звукового давления по площадке  в расчетной точке приведены в таблице 6.17.

Таблица 6.17

| № источника шума | Уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц |
| --- | --- |
|  | РТ-1 |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| ИШ-1 | 46,42 | 46,37 | 46,32 | 46,21 | 46,00 | 45,58 | 44,74 | 42,92 |
| Допустимые уровни звукового давления | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 |

Проведенный акустический расчет показал, что суммарные уровни звукового давления, создаваемые источниками площадки, не превышают допустимые для рабочих мест и территорий, прилегающих к жилым домам.

Влияние источников шумового воздействия с учетом фонового уровня шума.

В качестве фона были использованы шумовые характеристики транспортных потоков по дороге местного значения ИШ-2 (юго-западное направление).

Шумовые характеристики источника шума приняты согласно СНиП 11-12-77 «Защита от шума» (раздел 10) и представлены в таблице 6.18.

Таблица 6.18

| № источника | Наименование источника | Норма, дБ | Уровень звука, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| ИШ-2 | Транспортный поток дороге местного значения (ул. Дзержинского) | 80 | 73 |

Уровень звукового давления в расчетных точках от источника шума ИШ-2 рассчитывался по формуле (7.1). Исходные данные, необходимые для расчета, представлены в таблице 6.19.

Таблица 6.19

| № источника шума | Расстояние от ИШ до расчетной точки, м |
| --- | --- |
|  | РТ-1 |
| ИШ-2 | 90 |

Результаты расчета суммарного уровня звукового давления, создаваемого источниками шума, расположенными на территории площадки с учетом фонового уровня шума, приведены в таблице 6.20.

Таблица 6.20 Итоговые уровни звукового давления с учетом фона

| № источника шума | Уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц |
| --- | --- |
|  | РТ-1 |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| ИШ-1 | 46,42 | 46,37 | 46,32 | 46,21 | 46,00 | 45,58 | 44,74 | 42,82 |
| Фоновый уровень шума ИШ-2 | 35,69 | 35,62 | 35,55 | 35,42 | 35,15 | 34,61 | 33,53 | 31,37 |
| Сумма уровней звукового давления | 46,82 | 46,77 | 46,72 | 46,61 | 46,4 | 45,98 | 44,94 | 42,99 |
| Допустимые уровни звукового давления | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 |

Выводы:

Проведенный акустический расчет показал, что суммарные уровни звукового давления, создаваемые источниками площадки с учетом фонового уровня шума, создаваемого транспортным потоком по улице местного значения, не превышают допустимые для рабочих мест и территорий, прилегающих к жилым домам.

6.4.2 Характеристика объекта как источника воздействия на акустическую ситуацию на этапе эксплуатации

Шумовые воздействия предприятия может рассматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Величина воздействия шума на человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума, их продолжительности и периодичности.

Канализационная насосная станция (КНС) колодезного типа с двумя погружными насосами (1 рабочий, 1 резервный). Насосы являются малошумными, погружными, работают внутри колодца в слое жидкости, звуковое воздействие отсутствует.

Другие источники шума на территории объекта отсутствуют

## 6.5 Предварительная оценка воздействия на поверхностные и подземные воды. Водопотребление и водоотведение при рекультивации полигона

Питьевое водоснабжение на период производства работ организуется с использованием привозной воды в количестве 5 л в смену на человека.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в выгребную яму, с последующим вывозом по договору на очистные сооружения. В целях охраны водной среды при производстве работ предусматриваются следующие мероприятия:

- установка на стоянках машин и механизмов специальных контейнеров для бытовых и производственных стоков;

- складирование материалов, осуществление заправки техники топливом и маслом в специально отведенных и оборудованных местах;

- запрещение базирования, ремонта, мойки автотранспорта и техники на берегах рек и ручьев.

## 6.6 Предварительная оценка воздействия на земельные ресурсы

Предварительная оценка воздействия на земельные ресурсы заключается в следующем:

- определение размеров и позиционирование площадок временного размещения отходов, хранения привозных грунтов и материалов при производстве работ;

- хранение и использование привозных минеральных почвогрунтов в соответствии с рекомендациями по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы;

- организация и ведение мониторинговых исследований качества почвенно-земельных ресурсов на объекте;

- разработка программы мониторинга качества почвенно-земельных ресурсов;

- разработка корректирующих/предупреждающих действий по итогам контроля/аудита.

## 6.7 Предварительная оценка воздействия на растительный и животный мир. Растительность

Воздействие на растительный покров территории выражается в механической нагрузке (сведение древесной и напочвенной растительности, ухудшение почвенно-растительных условий) и возможным химическим воздействием в результате миграции загрязняющих веществ и мусора из тела полигона.

Предотвращение распространения мусора за пределы накопителя осуществляется за счёт специальных конструктивных решений и природоохранных мероприятий:

- по периметру производства работ предусмотрено устройство временного ограждения.

## 6.8 Предварительная оценка воздействия на окружающую среду при обращении отходов

На период работ рекультивации полигона в результате строительной деятельности и жизнедеятельности обслуживающего персонала на территории объекта будут образовываться отходы 4-5 класса опасности.

Отнесение образующихся отходов к классу опасности для окружающей природной среды проведено в соответствии с Приказом Росприроднадзора "Об утверждении федерального классификационного каталога отходов" (Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 г. № 242).

Объемы отходов были рассчитаны, исходя из удельных показателей образования отходов, содержащихся в нормативно-правовых документах в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (РДС 82-202-96, Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления. М.: ГУ НИЦПУРО, 2003 г. и т.д.).

При ликвидации предполагается образование отходов, образующихся в результате жизнедеятельности и производственной деятельности персонала.

Виды деятельности на технологической площадке, предусмотренные проектом, сопровождаются образованием следующих видов отходов:

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (жизнедеятельность работников площадки);

- отходы (осадки) из выгребных ям (жизнедеятельность работников площадки);

- спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %);

- обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства;

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (эксплуатация спецтехники и оборудования);

- остатки и огарки стальных сварочных электродов.

Обслуживание автотранспорта осуществляется в сторонних организациях, отходы при этом остаются в автосервисах и в данном разделе не рассматриваются.

Также на период производства раот будут образовываться отходы демонтажа зданий и сооружений.

## 6.9 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов

Для минимизации негативного воздействия процессов обращения с отходами при производстве работ выполняются мероприятия:

- соблюдение границ отведенной территории;

- организация мест для сбора и временного хранения отходов;

- заправка техники только на специально отведенных и оборудованных для этого территориях;

- назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного хранения;

- регулярный контроль условий временного хранения отходов;

- проведение инструктажа персонала о правилах обращения с отходами.

Временное хранение и утилизация отходов проводится в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», действующих экологических, санитарных правил и норм по обращению с отходами.

Для временного накопления отходов, предусмотрены:

- металлические емкости – контейнеры объемом 0,75 куб.м. для накопления мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритного).

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) накапливается в металлических емкостях объемом 0,2 м3 по месту технического обслуживания автотранспорта в пределах территории полигона.

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства, спецодежда из натуральных синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) по мере износа списываются и до момента передачи в специализированную организацию, накапливаются в специально выделенном складском помещении в «биг-бэгах».

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритного) вывозится с территории объекта ежедневно автотранспортом специализированного предприятия.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## 7.1 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

К основным мероприятиям по предотвращению загрязнения земельных ресурсов и геологической среды участка производства работ относятся:

1. Опережающее строительство постоянных и временных проездов на территории строительства, в местах выгрузки и складирования конструкций и материалов, что позволяет значительно уменьшить нарушение ландшафта и предотвратить повреждение древесно-кустарниковой растительности колесной и гусеничной техникой;

2. Оптимизация транспортной схемы доставки грузов с целью сокращения протяженности временных проездов и возможности максимального использования проектируемых постоянных дорог;

3. Недопущение непредусмотренного проектной документацией сведения древесно-кустарниковой растительности и засыпки грунтом корневых шеек и стволов, растущих деревьев и кустарников;

4. Своевременное устранение возможного ослабления болтовых соединений, контроль за качеством уплотнений для исключения розлива на почву топлива, рабочей жидкости и смазочных материалов;

5. Организация площадок временного накопления отходов;

Предотвращение загрязнения земельных ресурсов и геологической среды участка размещения объекта проектирования так же обеспечивается:

- планировкой рельефа поверхности участка размещения объекта;

- организацией щебеночного покрытия подъездных и технологических дорог;

- организацией сбора и хранения ТКО и промышленных отходов на площадках с твердым покрытием в местах базирования бригад и участков;

- ведением мониторинга геологической и гидрогеологической среды.

Предварительная оценка воздействия на земельные ресурсы заключается в следующем:

- определение размеров и позиционирование площадок временного размещения отходов, хранения привозных грунтов и материалов при производстве работ;

- хранение и использование привозных минеральных почвогрунтов в соответствии с рекомендациями по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы;

- организация и ведение мониторинговых исследований качества почвенно-земельных ресурсов на объекте;

- разработка программы мониторинга качества почвенно-земельных ресурсов;

- разработка корректирующих/предупреждающих действий по итогам контроля/аудита.

## 7.2 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

На период производства работ предполагается образование отходов, образующихся в результате строительных и демонтажных работ, а также жизнедеятельности персонала.

Виды деятельности на технологической площадке, предусмотренные проектом, сопровождаются образованием следующих видов отходов:

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (жизнедеятельность работников площадки);

- отходы (осадки) из выгребных ям (жизнедеятельность работников площадки);

- спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) (жизнедеятельность работников площадки);

- обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (жизнедеятельность работников площадки);

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (эксплуатация спецтехники и оборудования).

При демонтаже объектов на территории производства работ образуются следующие виды отходов:

- лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий;

- щебень известняковый, доломитовый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%);

- песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);

- отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ;

- грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);

- лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме;

- лом и отходы стальные несортированные;

- отходы изолированных проводов и кабелей.

При строительных работах образуются следующие виды отходов:

- тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%);

- остатки и огарки стальных сварочных электродов.

Обслуживание автотранспорта осуществляется в сторонних организациях, отходы при этом остаются в автосервисах и в данном разделе не рассматриваются.

Для минимизации негативного воздействия процессов обращения с отходами при производстве работ выполняются мероприятия:

- соблюдение границ отведенной территории;

- организация мест для сбора и временного хранения отходов;

- заправка техники только на специально отведенных и оборудованных для этого территориях;

- назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного хранения;

- регулярный контроль условий временного хранения отходов;

- проведение инструктажа персонала о правилах обращения с отходами.

Временное хранение и утилизация отходов проводится в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», действующих экологических, санитарных правил и норм по обращению с отходами.

Для временного накопления отходов предусмотрены:

- металлические емкости – контейнеры объемом 0,75 куб.м. для накопления мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритного).

- оборудованные временные площадки для накопления отходов.

Следующие виды отходов на время производства работа размещаются без организации места временного хранения:

- отходы рубероида;

- прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины;

- отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов).

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) временно накапливается в металлических емкостях объемом 0,2 м3.

Отходы (осадки) из выгребных ям накапливаются в емкостях биотуалетов, емкостях сбора стоков от душевых, емкостях песколовок.

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства, спецодежда из натуральных синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) по мере износа списываются и до момента передачи в специализированную организацию, накапливаются в специально выделенном складском помещении в «биг-бэгах».

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) вывозится с территории объекта ежедневно автотранспортом специализированного предприятия.

Отходы демонтажа вывозятся по мере заполнения металлических контейнеров и временных площадок по накоплению отходов.

Отходы, направляемые на утилизацию накапливаются отдельно от отходов, размещаемых на полигоне.

Основными действиями, направленными на снижение влияния указанных видов отходов на окружающую среду, является организация и проведение производственных экологических мероприятий и экологического контроля, включающих в себя:

- идентификацию состава и контроль объемов отходов, образующихся на объекте;

- организацию площадок временного накопления отходов в соответствии требованиями действующего законодательства;

- контроль образования несанкционированного склада отходов в непредназначенных для этого местах (ответственное лицо: гл. бригадир смены);

- контроль соблюдения правил пожарной безопасности в обращение с опасными отходами.

## 7.3 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в красную книгу российской федерации и красные книги субъектов российской федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов)

На территории размещения объекта рекультивации отсутствуют виды растений и животных, занесенные в Красную книгу РФ и Самарской области. Непосредственно на участке производства работ животные отсутствуют. Растительный покров подвержен уничтожению вследствие работы строительной техники. Вблизи территории проектирования присутствуют синантропные виды животных и растений, устойчивых к антропогенным факторам среды, основное влияние при прогнозной оценке воздействия планируемой деятельности уделено сообществам, расположенным в зоне наблюдения полигона ТБО «Преображенка».

При строительстве объекта на растительность могут оказываться следующие виды воздействия:

– физическое воздействие – инициация процессов эрозии;

– химическое воздействие – загрязнение растительного покрова минеральными веществами, летучими парами углеводородов.

Физическое воздействие. С целью исключения увеличения площади проявления механических процессов нарушения и сведения растительного покрова в пределах участка производства работ необходимо соблюдение при производстве работ границ объекта рекультивации и дорожной сети.

Химическое воздействие. Растительность, прилежащих к участкам производства работ может испытывать только минимальное опосредованное воздействие – после осаждения и концентрации загрязняющих веществ на поверхность почвы.

Для минимизации воздействия на растительных покров (предотвращения вытаптывания растительности, вырубки деревьев и кустарников, захламления, привноса новых видов растений) все работы будут осуществляться в граница, отведенных для строительства.

Работы по рекультивации располагаются вне земель природоохранного назначения, земель природно-заповедного фонда (заповедников, памятников природы и т.д.), земель рекреационного назначения.

Поскольку участок производства работ располагается на нарушенной территории, то рекультивация объекта не приведет к нарушению и изменению среды обитания и произрастания животного и растительного мира, а, следовательно - к нарушению и изменению их видового состава, в районах производства работ.

Воздействие на животный мир при строительных работах проявляется в хозяйственном освоении территорий, что отражается на механической трансформации мест обитания, усилении беспокойства диких животных в окружающих угодьях и нарушении миграционного поведения животных. Учитывая, что проект направлен на рекультивацию полигона, расположенного на нарушенной территории, производство работ не окажет воздействия на животный мир, ввиду его отсутствия.

## 7.4 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона

Аварийные ситуации при эксплуатации технических средств в период строительства связаны с механическими повреждениями или выходом из строя узлов и агрегатов систем обеспечения механизма ГСМ (разрывы топливных или маслопроводных шлангов, пробой топливных баков и проч.). Прочие возможные аварийные ситуации приводят к менее серьезным последствиям, методика их выявления и ликвидации имеет чисто технический характер. К таковым можно отнести заиливание водоотводных канав, эрозионные повреждения поверхностного рекультивационного перекрытия и т.д.

Для предотвращения возникновения возможных аварийных ситуаций и максимального снижения уровня воздействия на все компоненты окружающей природной среды необходимо осуществлять постоянное наблюдение.

## 7.5 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции (при необходимости)

Работы по рекультивации полигона будут проводиться частично в водоохраной зоне водных объектов.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. В соответствии с Водным кодексом ст. 65 в границах водоохранных зон проектом исключено:

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, радиоактивных отходов;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- заправка автомобилей осуществляется на стационарных АЗС. Заправка тяжелой строительной техники, предусмотрена на передвижном заправочном пункте. В целях предотвращения пролива ГСМ заправка производится с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия. Применение для заправки ведер и другой открытой посуды исключено.

- слив масел на растительность, почвенный покров и в водные объекты запрещается;

- концентрированный сброс неочищенных сточных вод непосредственно в русло рек и в пределах водоохранных зон отсутствует;

- стоянка строительной техники во время производства строительно-монтажных работ и размещение склада ГСМ предусмотрено в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, за пределами прибрежно-защитных и водохранных зон.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями исключено:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов.

Негативное воздействие на водные биологические ресурсы в рамках строительных работ не прогнозируется.

Строительство дополнительных сооружений, трубопроводов и выпуска сточных вод вблизи и на акватории реки проектом не предусматривается. Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в водные объекты не предусматривается.

В целях уменьшения воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания проектом предусмотрены природоохранные мероприятия. Все мероприятия по охране окружающей среды при строительстве будут выполнены с учетом действующего законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

- все работы должны выполняться с учетом требований по соблюдению водоохранного режима, установленного в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водотоков, а также правил установления рыбоохранных зон;

- запрещение сброса сточных вод в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- максимальное использование существующих дорог и мостов для передвижения строительно-монтажной и транспортной техники;

- проезд автотранспорта и строительной техники в границах территории временных автодорог;

- проезд строительной техники вне существующих и специально созданных технологических проездов запрещается;

- вся техника должна заправляться за пределами пойменных участков, в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах (гаражах, специализированных сооружениях АЗС, и местах приписки автотранспорта);

- осуществление заправки топливом дорожно-строительной техники, на территории специально отведённых для этого площадок, выполненных из твердых покрытий, предотвращающих фильтрацию в почву;

- запрет на мойку строительной техники в границах строительной площадки;

- соблюдение технологии производства работ, с исключением не предусмотренных проектом работ;

- профилактические мероприятия, обеспечивающие исправную работу техники;

- стационарные механизмы для исключения пролива топлива и масел оборудуются специальными поддонами;

- парковка машин и механизмов в нерабочее время, предусмотрена на специально подготовленной площадке;

- при работе в границе водоохраной зоне реки все машины и механизмы оборудуются защитными поддонами под двигателем, исключающие попадание загрязняющих веществ в водный объект и на прилегающие территории;

- оборудование строительных площадок биотуалетами, полностью исключающих попадание фекальных отходов во внешнюю среду, и обеспечение своевременного вывоза их содержимого;

- запрет на сброс в водные объекты сточных вод (производственных, хозяйственнобытовых, поверхностно-ливневых и т.д.), которые могут содержать возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества.

Для хозяйственно-бытовых нужд предусматривается доставка воды, соответствующей ГОСТ 18294-89 «Вода питьевая», в герметично закрытых емкостях из ближайшего населенного пункта. Обеспечение временных передвижных бытовых городков и стройплощадок питьевой водой предусматривается с использованием покупной бутылированной питьевой воды. Доставка на объект воды для производственных нужд производится автомобильным транспортом из сетей водоснабжения по договорам, заключаемым генподрядными строительными организациями, в установленном порядке.

# ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Цель проведения экологического мониторинга - контроль за уровнем антропогенной нагрузки и состоянием компонентов природной среды (подземные и поверхностные воды, почвы, атмосферный воздух). Также ведение экологического мониторинга позволит оценить эффективность мероприятий по рекультивации полигона.

Экологический мониторинг рассматривается как совокупность систем комплексных наблюдений за антропогенными и природными источниками воздействия, состоянием окружающей среды, динамикой происходящих в ней изменений, прогнозом развития ситуаций и управления ими. В качестве основных элементов мониторинг включает наблюдения за факторами воздействия и состоянием окружающей среды, прогноз ее будущего состояния и оценку фактического и прогнозируемого состояния природной среды.

Основными задачами мониторинга являются:

- проведение наблюдений за изменением состояния окружающей среды и экосистемами, источниками антропогенных воздействий с определенным пространственным и временным разрешением;

- проведение оценок состояния окружающей среды, экосистем территории промзоны, источников антропогенного воздействия;

- прогноз состояния окружающей среды, экологической обстановки на территории предприятия, уровней антропогенного воздействия при различных условиях размещения производительных сил.

Система экологического мониторинга включает контроль состояния основных компонентов окружающей среды и воздействующих на нее производственных объектов.

Объектами мониторинга служат как компоненты природной среды: атмосферный воздух, поверхностные воды, геологическая среда, в том числе подземные воды, почвы.

## 8.1 Мониторинг атмосферного воздуха

Контроль качества атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.4.02-81 «Общие требования к методам определения загрязняющих веществ», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», МУК 4.1.598-96 «Методические указания по газохроматографическому определению ароматических, серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила а атмосферном воздухе». В основу системы контроля положено определение концентраций загрязняющих веществ в атмосфере от действующего полигона и сопоставление их с принятыми допустимыми величинами указанными в СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Контроль загрязнения атмосферного воздуха в контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны должно осуществляется лабораторией экологического контроля имеющей сертификат и аттестат аккредитации.

Аварийные ситуации на объекте, оказывающие воздействие на атмосферу связаны, главным образом с возгоранием отходов. При возникновении аварийной ситуации, связанной с пожаром возможно резкое увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет продуктов горения. В случае аварийных ситуаций мониторинг атмосферного воздуха проводят на границе ближайших населенных пунктов, а также с учетом фактического направления ветра, устраивая точки опробования под факелом.

При контроле (отборе проб) атмосферного воздуха СЗЗ учитываются метеорологические условия местности (атмосферное давление, скорость и направление ветра, температура воздуха), которые используются в дальнейших расчетах концентрации загрязняющих веществ. Забор воздуха производится на высоте 1,5-3,5м от поверхности земли в разовом режиме продолжительностью отбора 20 минут.

При проведении мониторинга целесообразно обратить внимание на содержание соединений представляющих большую опасность. Объем определяемых показателей и периодичность отбора проб согласовывается с заказчиком.

## 8.2 Мониторинг почвенного покрова

Контроль за почвенным покровом на рассматриваемой территории проводится визуальным и инструментальным методом. Визуальный метод или осмотр территории на предмет нарушения и загрязнения почвенного покрова проводится ежедневно. Осмотр проводится работником предприятия. Результат осмотра фиксируется в журнале.

Инструментальный метод контроля почв проводится на режимных пунктах. Режимные пункты располагаются с учетом функционального назначения объекта и возможного загрязнения почв.

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» отбирается объединенная проба почвы (грунта) с глубины 0-30 см (гумусовый горизонт). Вес одной объединенной пробы около 0,5 кг, проба получается методом квартования. В этой пробе должны проводиться следующие виды анализов: рН, анализ водной вытяжки, определение тяжелых металлов (Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, As, Hg), содержание нефтяных углеводородов (3,4 – бензапирен, нефтепродукты). Число химических и микробиологических показателей может быть расширено по требованию территориального ЦГСЭН. Для большей достоверности статистических данных забор проб необходимо проводить с четкой периодичность, а именно 1 раз в год в течение недели после схода снежного покрова.

Перечень возможных загрязнителей почвы полигона представлен в таблице.

| п/п | Место отбора пробы | Периодичность отбора проб | Определяемые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория полигона ТБО «Преображенка» | 1 раз в год | pH |
|  |  |  | Свинец |
|  |  |  | Медь |
|  |  |  | Цинк |
|  |  |  | Никель |
|  |  |  | Мышьяк |
|  |  |  | Ртуть |
|  |  |  | 3,4-бензапирен |
|  |  |  | Нефтепродукты |
|  |  |  | Нитриты |
|  |  |  | Нитраты |
|  |  |  | Органический углерод |
|  |  |  | Кадмий |

Химический анализ проб проводится по общепринятым методикам и ГОСТам.

## 8.3 Мониторинг поверхностных вод

Согласно гидрологическому описанию ближайшим водным объектом к территории полигона ТБО «Преображенка» является безымянные пруды, расположенные на территории изысканий. Качество воды необходимо оценивать в соответствии с нормативными документами:

- Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45203).

- РД 52.24.643-2002 Методические указания. Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям. Росгидромет, М., 2002г.

В отобранных пробах поверхностных вод и донных отложений определяются содержание аммиака, нитритов, нитратов, хлоридов, железа, сульфатов, ХПК, БПК, органического углерода, рН, кадмия, хрома, свинца, ртути, мышьяка, меди, сухого остатка. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ.

Перечень возможных загрязнителей поверхностных вод представлен в таблице.

| № п/п | Место отбора проб | Периодичность отбора проб | Определяемые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория полигона ТБО «Преображенка» | 2 раза в год | Аммиак |
|  |  |  | Нитриты |
|  |  |  | Нитраты |
|  |  |  | Хлориды |
|  |  |  | Железо |
|  |  |  | Сульфаты |
|  |  |  | ХПК |
|  |  |  | БПК |
|  |  |  | Органический углерод |
|  |  |  | pH |
|  |  |  | Кадмий |
|  |  |  | Хром |
|  |  |  | Свинец |
|  |  |  | Ртуть |
|  |  |  | Мышьяк |
|  |  |  | Медь |
|  |  |  | Сухой остаток |

## 8.4 Мониторинг подземных вод

В соответствии СП 2.1.5.1059-81 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», программой предусматривается контроль состояния подземных вод.

Сеть контрольных скважин (режимно-наблюдательных скважин) размещается согласно СНиП 2.01.28-85 с учётом следующих факторов: характера и размера источника загрязнения; конфигурации области загрязнения подземных вод; строения водоносного горизонта; направления естественного потока подземных вод. Количество наблюдательных скважин и их расположение должно быть «скользящим» во времени, т.е. наращивание сети должно определяться характером и скоростью перемещением загрязняющих вод, которые устанавливаются по результатам начального этапа наблюдений. Наблюдательные скважины должны размещаться таким образом, чтобы они давали площадную картину загрязнения.

Режимно-наблюдательные скважины располагают по контуру, что дает возможность довольно точно определять вероятное загрязнение и уточнение направления движения подземных вод.

Отбор проб воды на химический анализ производится из режимно-наблюдательных скважин раз в квартал, после предварительной откачки и восстановления уровня подземных вод. Рекомендуется откачать из скважины трех кратный объем воды. При аварийных ситуациях, связанных с утечками фильтрата или проливами загрязнителей отбираются контрольные пробы подземных вод ниже по потоку от зоны загрязнения.

Пробы отбираются в чистую посуду, герметично закрываются и не позднее следующего дня доставляются в лабораторию. В лаборатории осуществляется определение следующих загрязняющих веществ: аммиака, нитритов, нитратов, хлоридов, железа, сульфатов, ХПК, БПК, органического углерода, рН, кадмия, хрома, свинца, ртути, мышьяка, меди, сухого остатка,. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК. Так же производится бактериологический и стандартный химический анализ с определением основных анионов и катионов. Объем пробы должен составлять не менее 3-х литров.

Перечень возможных загрязнителей подземных  вод представлен в таблице.

| № п/п | Место отбора проб | Периодичность отбора проб | Определяемые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольные скважины | 2 раза в год | Аммиак |
|  |  |  | Нитриты |
|  |  |  | Нитраты |
|  |  |  | Хлориды |
|  |  |  | Железо |
|  |  |  | Сульфаты |
|  |  |  | ХПК |
|  |  |  | БПК |
|  |  |  | Органический углерод |
|  |  |  | pH |
|  |  |  | Кадмий |
|  |  |  | Хром |
|  |  |  | Свинец |
|  |  |  | Ртуть |
|  |  |  | Мышьяк |
|  |  |  | Медь |
|  |  |  | Сухой остаток |

В процессе проведения мониторинга подземных вод, в зависимости от его результатов, состав наблюдательной сети будет уточняться, набор определяемых показателей будет скорректирован согласно СП 2.1.7.1038-01.

# РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

## Общие сведения о намечаемой деятельности

Наименование объекта: «Рекультивация полигона ТБО «Преображенка».

Место расположения объекта: Объект намечаемой деятельности расположен в районе поселка Зелененький, Волжского района Самарской области.

Ближайшие объекты к участку изысканий:

- поселок Верхняя Подстепновка (5,9 км севернее);

- СДТ Воскресенка (2,7 км северо-западнее);

- поселок Зелененький (1,3 км юго-западнее);

- поселок Березки (СДТ Газовик) (0,75 км юго-восточнее).

Участок изысканий - действующий полигон по захоронения твердых коммунальных отходов полигон ТБО «Преображенка». Объект рекультивации расположен на расстоянии 0,75 км к северо-востоку от ближайшей жилой застройки в СДТ Газовик (рис. 1), по периметру расположены земли сельскохозяйственного назначения и земли лесного фонда. Западнее участка складирования отходов располагаются пруды накопления стока и фильтрата с действующего полигона. На удалении 1,25 км южнее участка изысканий проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения 36А-144 «Обводная Самары от М5 до 36Р-069».

Объект рекультивации расположен в границах земельных участков:

- КН 63:17:0514006:2, площадью 28,7052 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

- КН 63:17:0514006:199, площадью 1,4399 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

- КН 63:17:0514006:203, площадью 5,0716 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

- КН 63:17:0514006:202, площадью 2,8558 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

- Восточная часть земельного участка КН 63:17:0514006:189, ориентировочной площадью 0,1 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Окончательная площадь земельного участка подлежащего рекультивации определяется в процессе инженерных изысканий.

|  | - граница обследуемого участка |
| --- | --- |

Рис. 1. Ситуационный план

Заказчик: Государственное унитарное предприятие Самарской области «Экология», 443110, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, 74.

Основание к производству работ:

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».

- Договор №32009574668 от 18.11.2020 г. между Государственным унитарным предприятием «Экология» (ГУП «Экология») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Самарский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «СамГТУ») и прилагаемое к нему техническое задание.

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация объекта: «Рекультивация полигона ТБО «Преображенка».

Функционально полигон предназначен для приема и захоронения твердых бытовых и малотоксичных промышленных отходов.

Год ввода в эксплуатацию: 1996 года.

Мощность полигона по приему ТКО составляет:

- проектная мощность полигона составляет 1,5 млн. куб. м в год (338 тыс. т/год) по ТКО и 0,026 млн. куб. м в год (44 тыс. т/год) по малотоксичным промышленным отходам 4, 5 класса опасности.

- среднегодовая фактическая мощность полигона за 2014-2019 г.г. составила 1,635 млн. куб. м в год (408 759,246 т/год).

Вместимость полигона (расчетная) - 35,667 млн. м куб. (10,7 млн. т) по ТКО и 1,048 млн. куб. м (1,782 млн. т) по малотоксичным промышленным отходам 4, 5 класса опасности.

Ориентировочная толщина массива размещенных отходов - 50 м.

По состоянию на январь 2020 г. на полигоне размещено 9 503 566,78 т.

Расчетный срок вывода полигона из эксплуатации: 2022 год.

Зарегистрирован в ГРОРО с рег. № 63-00015-З-00479-010814.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о санитарно-защитной зоне (СЗЗ)  №63.СЦ.04.000.Т.001501.11.13 от 27.11.2013 г.

Решение об установлении СЗЗ. Постановление главного санитарного врача РФ №78 от 21.06.2016 г.

В состав полигона ТБО «Преображенка» входят следующие основные сооружения:

- высоконагружаемый полигон ТБО (свалочное тело);

- административно - хозяйственная зона;

- инженерные сооружения и коммуникации:

- 1-я очередь эксплуатации полигона;

- биогазодренажный комплекс на 2-й очереди эксплуатации 2ПК, площадью 0,5 га (введен в эксплуатацию ноябрь 2013 г.);

- пруд-накопитель фильтрата (V = 72 тыс. м3);

- резервный пруд-накопитель фильтрата (V = 5 тыс. м3);

- пруд-испаритель фильтрата (V = 4,5 тыс. м3);

- скважина технического водоснабжения (паспорт, №30);

- подъездные и технологические автодороги (асфальтобетонная, грунтощебеночная подъездные дороги);

- нагорная защита, из железобетонных лотков, которая охватывает территорию полигона с южной, восточной и северной сторон (решение задачи по перехвату поверхностных вод);

- сеть режимно-наблюдательных скважин (22 шт.) по периметру полигона для проведения мониторинга грунтовых вод;

- зона санитарного содержания и благоустройства.

Полигон эксплуатируется по ярусам:

- 1-й ярус в отметках 98,00 м. - 112,0 м.;

- 2-й, 3-й, 4-й и 5 -й яруса от отметки 112,0 м. до отметки 150,0 м.

Связь на полигоне - мобильная.

Электроснабжение осуществляется от сетевой организации ПАО «МРСК Волги».

Водоснабжение осуществляется скважиной технического водоснабжения (паспорт, №30).

Сроки выполнения работ по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду: ноябрь 2020 г. – май 2021 г. (согласно п.3 календарного плана к Договору).

## Характеристика альтернативных вариантов

В качестве альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности рассмотрены:

- сепарация массива складируемых отходов - рекультивация земельного участка посредством механической сепарации свалочных масс на фракции, транспортировка отходов и их переработка (Вариант № 1).

Сепарация отходов предполагает сортировку отходов свалочного массива, при этом оказывается значительное негативное воздействие на атмосферный воздух, водные объекты и почву. Полигон ТБО «Преображенка» является крупнейшим полигоном Самарской области, следовательно, процесс вывоза отходов на другой объект размещения отходов нереализуем, так как это повлечет значительные экономические затраты, а также заполнение других объектов размещения отходов.

- рекультивация массива складируемых отходов с устройством пассивной системы дегазации свалочного газа (Вариант № 2). Рекультивация полигона с организацией пассивной системы дегазации является значительным источником выброса биогаза в окружающую среду. При данной системе биогаз через предварительно пробуренные и обсаженные скважины из тела полигона выходит на поверхность, что может привести к возникновению пожаров и возгораний. Кроме того, не используется энергетический потенциал высвобождающегося биогаза.

- рекультивация массива складируемых отходов с устройством активной системы сбора биогаза и последующей генерации «зеленой» энергии, а также устройством локальных очистных сооружений (Вариант № 3). Данный вариант, как и вариант №2, предполагает организацию системы сбора биогаза. При этом, в данном варианте предполагается использовать активный метод дегазации со сбором биогаза и его использованием для генерации электроэнергии на нужды полигона и сортировочной станции. Также для очистки поверхностных стоков и фильтрата будут организованы локальные очистные сооружения для предотвращения сброса стоков на рельеф.

Применительно к объекту намечаемой деятельности рекомендуется реализация Варианта №3.

## Источники поступления загрязняющих веществ при реализации намечаемой деятельности

Осуществление рассматриваемой в настоящей работе намечаемой деятельности неизбежно сопряжено с воздействием на окружающую среду.

Принятие экологически ориентированных управленческих решений на начальной стадии реализации намечаемой деятельности требует анализа этого воздействия в аспекте соответствия нормам природоохранного законодательства.

В период производства работ на территории объекта появятся временные источники выбросов, связанные с производством работ: разгрузка (пересыпка) пылящих материалов, работа спецтехники.

Все механизмы и машины, задействованные в работе, принадлежат подрядчикам, выполняющим данные виды работ. Обслуживание данного автотранспорта на период производства работ будет осуществляться подрядчиком в специализированных и предназначенных для этого местах, за территорией объекта. Мойка техники на территории площадки и в пределах участка производства работ запрещена.

После проведения работ по рекультивации территории источником незначительных выбросов будут выступать локальные очистные сооружения.

## Оценка негативного воздействия на окружающую среду

При проведении работ порекультивации территории выброс загрязняющих веществ составит:

- валовый – 3.6207559 т/год, максимально разовый – 4.3734902 г/с (в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 12 наименований 2 – 4 класса опасности).

Уровень загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого площадкой, не выходит за пределы предельно допустимых уровней.

Воздействие локальных очистных сооружений минимально и ограничивается земельным участком их расположения.

## Мероприятия по охране окружающей среды

К основным мероприятиям по охране окружающей среды в районе участка производства работ относятся:

1. Опережающее строительство постоянных и временных проездов на территории строительства, в местах выгрузки и складирования конструкций и материалов, что позволяет значительно уменьшить нарушение ландшафта и предотвратить повреждение древесно-кустарниковой растительности колесной и гусеничной техникой;

2. Оптимизация транспортной схемы доставки грузов с целью сокращения протяженности временных проездов и возможности максимального использования проектируемых постоянных дорог;

3. Недопущение непредусмотренного проектной документацией сведения древесно-кустарниковой растительности и засыпки грунтом корневых шеек и стволов, растущих деревьев и кустарников;

4. Своевременное устранение возможного ослабления болтовых соединений, контроль за качеством уплотнений для исключения розлива на почву топлива, рабочей жидкости и смазочных материалов;

5. Организация площадок временного накопления отходов;

Предотвращение загрязнения земельных ресурсов и геологической среды участка размещения объекта проектирования так же обеспечивается:

- планировкой рельефа поверхности участка размещения объекта;

- организацией щебеночного покрытия подъездных и технологических дорог;

- организацией сбора и хранения ТБО и промышленных отходов на площадках с твердым покрытием в местах базирования бригад и участков;

- ведением мониторинга геологической и гидрогеологической среды.

6. Ограничение проведения работ в водоохраной зоне в период нереста рыб.

## Предложения по программе экологического мониторинга

Цель проведения экологического мониторинга - контроль за уровнем антропогенной нагрузки и состоянием компонентов природной среды (подземные и поверхностные воды, почвы, атмосферный воздух). Также ведение экологического мониторинга позволит оценить эффективность мероприятий по рекультивации полигона.

Экологический мониторинг рассматривается как совокупность систем комплексных наблюдений за антропогенными и природными источниками воздействия, состоянием окружающей среды, динамикой происходящих в ней изменений, прогнозом развития ситуаций и управления ими. В качестве основных элементов мониторинг включает наблюдения за факторами воздействия и состоянием окружающей среды, прогноз ее будущего состояния и оценку фактического и прогнозируемого состояния природной среды.

Основными задачами мониторинга являются:

- проведение наблюдений за изменением состояния окружающей среды и экосистемами, источниками антропогенных воздействий с определенным пространственным и временным разрешением;

- проведение оценок состояния окружающей среды, экосистем территории промзоны, источников антропогенного воздействия;

- прогноз состояния окружающей среды, экологической обстановки на территории предприятия, уровней антропогенного воздействия при различных условиях размещения производительных сил.

Система экологического мониторинга включает контроль состояния основных компонентов окружающей среды и воздействующих на нее производственных объектов.

Объектами мониторинга служат как компоненты природной среды: атмосферный воздух, поверхностные воды, геологическая среда, в том числе подземные воды, почвы.

# АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Рекультивация полигона ТБО «Преображегка» сопряжена с риском возникновения аварийных ситуаций, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб народному хозяйству и окружающей природной среде, т.е. вызвать чрезвычайную ситуацию (ЧС).

В целях снижения риска развития ЧС в составе проекта будет предусмотрено укрепление откосов.

Аварийные ситуации при эксплуатации технических средств в период строительства связаны с механическими повреждениями или выходом из строя узлов и агрегатов систем обеспечения механизма ГСМ (разрывы топливных или маслопроводных шлангов, пробой топливных баков и проч.). Прочие возможные аварийные ситуации приводят к менее серьезным последствиям, методика их выявления и ликвидации имеет чисто технический характер. К таковым можно отнести заиливание водоотводных канав, эрозионные повреждения поверхностного рекультивационного перекрытия и т.д.

Для предотвращения возникновения возможных аварийных ситуаций и максимального снижения уровня воздействия на все компоненты окружающей природной среды необходимо осуществлять постоянное наблюдение за возможным развитием неблагоприятных ситуаций.

# ВЫЯВЛЕНИЕ И РАНЖИРОВАНИЕ ЗНАЧИМЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ВОЗДЕЙСТВИЙ

При проведении ОВОС были выявлены значимые экологические и социальные аспекты рекультивации полигона ТБО «Преображенка», проведено их ранжирование в зависимости от значимости связанных с ними воздействий на окружающую среду. ОВОС проводилась с учетом воздействия текущего производства и перспективных планов, направленных на сокращение воздействия на окружающую среду.

## 11.1 Значимые экологические аспекты деятельности

Значимые экологические аспекты деятельности по рекультивации полигона ТБО «Преображенка»:

- выбросы в атмосферу;

- водопотребление и водоотведение;

- обращение с отходами.

## 11.2 Значимые управляемые социальные аспекты деятельности

Значимые управляемые социальные аспекты деятельности рекультивации полигона ТБО «Преображенка»:

- изменение качества окружающей среды в сторону более благоприятной, что позволит минимизировать риск возникновения заболеваний у населения;

- повышение уровня и качества жизни.

# УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОВОС

При подготовке материалов ОВОС в соответствии с требованиями российской нормативно-правовой базы будут организованы общественные обсуждения проекта.

## 12.1 Организация общественных обсуждений

В рамках оперативного взаимодействия всех участников общественных обсуждений 27.05.2021 г. в Администрации с.п. Воскресенка состаятся общественные слушания, целью которых является уточнение и согласование плана проведения мероприятий ОВОС для объекта: "Рекультивация полигона ТБО «Преображенка».

Организация общественных обсуждений на этапе предварительной оценки

На этом этапе проделана следующая работа:

- проведена предварительная оценка и на ее основе разработано Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду;

- выявлены основные стороны и социальные группы, заинтересованные в обсуждении экологических и социальных аспектов проекта, степень их информированности, заинтересованность в получении информации и удобные для участников формы информирования;

- определены формы и методы работы, проведено первичное информирование заинтересованных сторон, привлечена к работе общественная приемная.

С целью формирования технического задания на проведение ОВОС и для информарировании о начале проведении процедуры ОВОС были выпущены публикации: в официальном печатном издании средств массовой информации федерального органа исполнительной власти (издание "Транспорт России"), в официальных печатном издании средств массовой информации органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (газета "Волжская коммуна") и органа местного самоуправления - Администрации Волжского района - издании "Волжская новь". Предметом данных извещений является информирование общественности и иных заинтересованных лиц о доступности к рассмотрению проекта технического задания на разработку ОВОС, а также возможности регистрации своих замечаний и предложений. Данные извещения представлены в приложениях 7-9.

Организация общественных обсуждений на основном этапе оценки воздействия

В рамках исполнения требований Федерального закона от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», а также требований главы 4 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г. было осуществлено информирование общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду о проведении общественных обсуждений в официальном печатном издании средств массовой информации федерального органа исполнительной власти (издание "Транспорт России"), в официальных печатном издании средств массовой информации органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (газета "Волжская коммуна") и органа местного самоуправления - Администрации Волжского района - издании "Волжская новь". Данные представлены в приложениях 10-12 соответственно.

В соответствии с установленным порядком до проведения общественных слушаний (не позднее, чем за 2 недели) общественности предоставлен проект Материалов ОВОС в полном объеме (за исключением документов, содержащих конфиденциальную информацию).

Выступления на общественных слушаниях необходимо тщательно протоколировать. По итогам общественных слушаний будет составлен заключительный документ, отражающий основные выводы и рекомендации, прозвучавшие во время слушаний, а также фиксирующий основные нерешенные проблемы и разногласия.

Организация общественных обсуждений на заключительном этапе оценки воздействия

На заключительном этапе оценки воздействия общественности будет предоставлена информация о способах учета общественного мнения в проектных решениях. Все материалы общественных обсуждений будут включены в материалы ОВОС и переданы на государственную экологическую экспертизу.

## 12.2 Основные результаты общественных обсуждений

Основные результаты общественных обсуждений на данном этапе сводятся к следующему:

- выявлены основные социальные группы, заинтересованные в обсуждении экологических и социальных аспектов проектируемого объекта, их интересы и предпочтения;

- установлен постоянный контакт с основными заинтересованными сторонами;

- выявлены основные проблемы и ожидания местного населения, связанные с реализацией проекта;

- аргументированная часть пожеланий населения будет учтена при формировании проектных решений.

# ВЫВОДЫ

Интегрально, реализация предлагаемого варианта потенциально может сопровождаться следующими видами прямого и опосредованного воздействий на окружающую среду прилегающих территорий:

- Вклад объекта намечаемой деятельности в общий уровень загрязнения атмосферного воздуха с учетом фоновых показателей не приведет к ухудшению качества атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны объекта.

- Деятельность по обращению с отходами, образующимися в процессе работе, планируется осуществлять с привлечением организаций, имеющими лицензию на данные виды работ.

- Состав работ по рекультивации полигона позволяет изолировать потенциальный источник эмиссии загрязняющих веществ.

По результатам оценки воздействия на окружающую среду на этапе предварительной проработки сделан вывод о принципиальной допустимости намечаемой деятельности на выбранном участке и возможности дальнейшего проектирования.

Окончательный вывод о возможности осуществления намечаемой деятельности с учетом проектных решений, обеспечивающих допустимость воздействия на окружающую среду и здоровье населения, с учетом мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, будет сделан по результатам разработки проектной документации, в том числе, более детальной оценки воздействия на окружающую среду и разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

# Приложения

## Приложение 1. Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ

## Приложение 2. Техническое задание на выполнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)

## Приложение 3 . Письмо администрации муниципального района Волжский Самарской области № 24-12-749 от 08.04.2021 г.

## Приложение 4. Письмо от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области № 43/2692 от 07.07.2020 г.

## Приложение 5. Письмо от Департамента ветеринарии Самарской области от 15.03.2021 №ДВ-02/1026

## Приложение 6. Письмо от Департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу (ПРИВОЛЖСКНЕДРА) от 01.03.2021 №СМ-ПФО-13-00-36/465

## Приложение 7. Извещение в газете «Волжская новь» от 13.03.2021 г.

## Приложение 8. Извещение в газете «Волжская коммуна» от 12.03.2021 г.

## Приложение 9. Извещение в газете «Транспорт России» от 21.03.2021 г.

## Приложение 10. Извещение в газете «Волжская новь» от 23.04.2021 г.

ч

## Приложение 11. Извещение в газете «Волжская коммуна» от 23.04.2021 г.

## Приложение 12. Извещение в газете «Транспорт России» от 25.04.2021 г.

# Text boxes

0,75 км